ООО «Ставрополь Дор Проект»

Свидетельство о допуске:

рег. номер записи в государственном реестре: СРО-С-226-15062010 выдано 08 февраля 2013 года

СРО Ассоциация «Экологического Строительства»»

# Выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения Малокарачаевского

муниципального района Карачаево-Черкесской республики»

Заказчик:

Администрация Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

Директор	Ерофеев А.А.

г. Ставрополь 2018 г.

### Введение

Объект исследования – организация дорожного движения (ОДД) на улично-дорожной сети (УДС) Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

Цель исследования – разработка концепции организации и обеспечения безопасности ДД на УДС Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

В процессе работы было проведено комплексное обследование УДС района, получены данные о движении транспортных и пешеходных потоков на УДС района, геометрических параметрах автомобильных дорог и обеспеченности элементами обустройства автомобильных дорог и техническими средствами организации дорожного движения.

На основе результатов проведенного обследования выполнен анализ существующей схемы организации дорожного движения и общего состояния УДС, распределения транспортных и пешеходных потоков на УДС, проанализированы организация движения пассажирского и грузового транспорта, организация парковочного пространства, произведен анализ дорожно-транспортных происшествий и наиболее затрудненных для движения участков автомобильных дорог.

На сегодняшний день на УДС Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики увеличивается число транспортных средств, что влечет за собой ряд негативных последствий:

- существующая УДС рассчитана на интенсивности движения в разы меньшие, чем в настоящее время. Условия сложившейся застройки не всегда дает возможности провести расширение дорог.

- наблюдается уменьшение пропускной способности УДС округа из-за отсутствия достаточного, с учетом постоянного роста числа транспортных средств, количества организованных парковок.

- наличие аварийности транспортных средств.

- снижение средней скорости движения.

- ухудшение экологической обстановки.

Целью разработки КСОДД на УДС Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики является решение вышеуказанных проблем в области организации дорожного движения.

### Условные сокращения:

КСОДД – комплексная схема организации дорожного движения УДС - улично-дорожная сеть

АД - автомобильная дорога ДД - дорожное движение

ОДД - организация дорожного движения

ОБДД - обеспечение безопасности дорожного движения

КСОДД - комплексная схема организации дорожного движения

ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры ДЗ - дорожный знак

СО - светофорный объект

ОПОТ - остановочный пункт общественного транспорта ТП - транспортный поток

ПП - пешеходный переход

ДТП – дорожно-транспортное происшествие ОДД – организация дорожного движения ОТ – общественный транспорт

ПОДД – проект организации дорожного движения ТС – транспортное средство

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения ОУ - образовательное учреждение

Состав проекта:

| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| Раздел 1. Характеристика сложившейся ситуации по ОДД Малокарачаевского муниципального района Карачаево- Черкесской Республики. | 7 |
| 1.1. Описание используемых методов и средств получения исходной информации. | 7 |
| 1.1.1. Общие сведения о территории Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики. | 9 |
| 1.1.2. Климатические условия. | 13 |
| 1.1.3. Административно-территориальное деление, численность населения. | 18 |
| 1.1.4. Объекты социального значения и массового притяжения граждан. | 21 |
| 1.2. Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД и нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД. | 28 |
| 1.2.1. Государственное регулирование в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения. | 28 |
| 1.2.2. Деятельность по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, а также организации дорожного движения. | 31 |
| 1.2.3. Деятельность по ведению учета основных параметров дорожного движения на территории муниципальных образований. | 33 |
| 1.2.4. Деятельность обустройству и содержанию технических средств организации дорожного движения технических средств организации дорожного движения. | 34 |
| 1.2.5. Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере организации дорожного движения. | 36 |
| 1.3. Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования. | 37 |
| 1.4. Описание основных элементов автомобильных дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры | 40 |

| элементов дорог, транспортно-эксплуатационные характеристики. |  |
| --- | --- |
| 1.5. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории Малокарачаевского района. Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД (далее - ТСОДД). Результаты оценки эффективности используемых методов ОДД | 56 |
| 1.6. Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). | 58 |
| 1.7. Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств. | 70 |
| Раздел 2. Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД (варианты проектирования). Укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. | 72 |
| Раздел 3. Мероприятия по ОДД для предлагаемого для реализации варианта проектирования | 83 |
| 3.1. Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры. | 83 |
| 3.2. Распределение транспортных потоков по сети дорог. | 88 |
| 3.3. Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения. | 89 |
| 3.4. Организация движения маршрутных транспортных средств, пропуска транзитных транспортных потоков и грузовых транспортных средств. | 91 |
| 3.5. Скоростные режимы движения транспортных средств на отдельных участках дорог. | 96 |
| 3.6. Формирование единого парковочного пространства. | 99 |
| 3.7. Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения. | 108 |
| 3.8. Организация движения пешеходов, обеспечение маршрутов безопасного движения детей. | 135 |
| Раздел 4. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровья | 140 |

| населения. |  |
| --- | --- |
| Раздел 5. Очередность реализации мероприятий. | 141 |
| Раздел 6. Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД. | 142 |
| Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД. | 153 |

Раздел 1. Характеристика сложившейся ситуации по ОДД Малокарачаевского муниципального района Карачаево- Черкесской Республики.

### 1.1. Описание используемых методов и средств получения исходной информации.

При разработке КСОДД использован следующий комплекс методов получения необходимых исходных данных, широко применяемых как в Российской Федерации, так и за рубежом:

- камеральный;

- полевой.

Камеральный метод заключался в лабораторной обработке полученных при реализации полевого метода данных и в документальном изучении исходных данных об исследуемом объекте.

Документальное изучение исходных данных – изучение  исходных данных об объекте без непосредственного выезда на территорию. Источником исходных данных для документального исследования при разработке проекта КСОДД являются следующие материалы:

- документы территориального планирования, документация по планировке территории, документы стратегического планирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения;

- общие сведения о территории муниципального образования;

- классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений;

- характеристика транспортной инфраструктуры;

- организация дорожного движения;

- данные о ДТП.

Средствами получения исходной информации являются:

- официальные запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления;

- интернет-ресурсы (официальные сайты органов государственной власти, органов местного самоуправления, Федеральной налоговой службы, органов Государственной статистики и т.д.);

- социологические опросы;

- моделирование дорожного движения.

Практика сбора официальных документарных статических исходных данных позволяет описать сложившуюся обстановку следующим образом:

- необходимая информация в открытых достоверных источниках представлена в неполном объѐме;

- значительная часть полученных исходных данных не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ним для использования в целях создания транспортных моделей, и требует дополнительной обработки.

Полевой метод получения исходных данных заключается в обследования и фиксации конкретных условий и показателей дорожного движения в течение определенного периода времени непосредственно на территории Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

В настоящее время полевые исследования являются самыми распространенными видами получения исходных данных о характеристиках дорожного  движения.  Они  подразделяются  на   активные   и   пассивные.  При пассивном исследовании наблюдатель не вмешивается в процесс движения, т. е. получает характеристики существующего положения. На этом этапе применяются стационарные, передвижные или временные посты (обычно на перегонах или пересечениях), на которых фиксируются параметры транспортных потоков (ТП) с помощью различных способов.

На практике используются три основных пассивных способа сбора информации о ТП:

- ручной;

- полуавтоматический;

- автоматический.

При ручном способе сбор данных производится непосредственно учѐтчиками, которые на устраиваемых постах (стационарных или временных) в течение определенного времени суток и проводят замеры характеристик УДС, транспортных и пешеходных потоков.

Полуавтоматический способ заключается в том, что сбор информации осуществляется с помощью специального видеооборудования, которое позволяет производить съемку на обследуемом участке, а обработка собранной информации производится вручную (в камеральных условиях). При реализации данного метода требуются дополнительные трудозатраты на обсчѐт полученной в полевых условиях информации, при условии значительного сокращения трудоѐмкости за счет исключения, по сравнению с ручным способом, звена учѐтчиков транспорта.

В процессе активного исследования используются методы организации дорожного движения и проводится активный эксперимент с целью получения новых характеристик ТП. Моделирование дорожного движения базируется на использовании математических методов для описания всех характеристик транспортной системы.

В рамках создания КСОДД использованы различные способы моделирования ТП:

- имитационный, заключающийся в моделировании локальных объектов транспортной системы;

- прогнозный, предусматривающий моделирование усредненных характеристик транспортной системы.

### Общие сведения о территории Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

Карачаево-Черкесская Республика – один из самых южных субъектов Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, обеспечивает выход России к государствам Закавказья. Располагается в предгорьях Северо-Западного Кавказа. На западе территория Карачаево- Черкесской Республики граничит с Краснодарским краем, на севере и северо- востоке – со Ставропольским краем, на востоке – с Кабардино-Балкарской Республикой, на юге граница проходит по Главному Кавказскому хребту с Грузинской Республикой и Республикой Абхазия.

В рамках муниципального устройства Карачаево-Черкесской Республики, в   границах   еѐ   административно-территориальных   единиц   образованы   100 муниципальных образований: 2 городских округа, 10 муниципальных районов, в том числе: 83 сельских и 5 городских поселений.

|  | Название | Население | Административный центр |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные районы |
| 1 | Абазинский район | ↗17 530 | аул Инжич-Чукун |
| 2 | Адыге-Хабльский район | ↗15 729 | аул Адыге-Хабль |
| 3 | Зеленчукский район | ↗48 343 | станица Зеленчукская |
| 4 | Карачаевский район | ↘31 835 | город Карачаевск |
| 5 | Малокарачаевский район | ↗43 662 | село Учкекен |
| 6 | Ногайский район | ↘15 566 | посѐлок Эркен-Шахар |
| 7 | Прикубанский район | ↘28 880 | посѐлок Кавказский |
| 8 | Урупский район | ↘22 763 | станица Преградная |
| 9 | Усть-Джегутинский район | ↘50 175 | город Усть-Джегута |

| 10 | Хабезский район | ↗30 839 | аул Хабез |
| --- | --- | --- | --- |
| Города республиканского значения (городские округа) |
| 11 | Черкесск (Черкесский) | ↘122 395 | город Черкесск |
| 12 | Карачаевск (Карачаевский) | ↘38 588 | город Карачаевск |

Малокарачаевский	район	входит	в	состав	Карачаево-Черкесской республики, относящейся к Северо-Кавказскому федеральному округу.

Границы муниципальных образований на территории Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики установлены Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 11-РЗ

«Об установлении границ муниципальных образований на территории Малокарачаевского района и наделении их соответствующим статусом». (в  ред. Законов Карачаево-Черкесской Республики от 26.03.2007 N 18-РЗ, от 24.06.2008 N 39-РЗ, от 17.12.2012 N 109-РЗ).

Малокарачаевский район расположен на востоке Карачаево-Черкесской Республики. На северо-востоке его территория граничит с Предгорным районом Ставропольского края, на юго-востоке с Кабардино-Балкарией, на юго-западе с Карачаевским, на северо-западе с Усть-Джегутинским районами КЧР.

Площадь территории Малокарачаевского района – 1291,8871 кв.км. Соотношение территорий районов Карачаево-Черкесии, %.

Соотношение численности населения Карачаево-Черкесии, %.

### Климатические условия.

Продолжительность зимы и ее термический режим в пределах Малокарачаевского района существенно изменяется в зависимости от высоты места. До высоты примерно 1400 м над уровнем моря зима обычно бывает непродолжительная и не холодная, вследствие инверсионных явлений. Выше этого уровня продолжительность зимы значительно возрастает, она становится более холодной.

На севере района, в долине Подкумка, зима длится примерно 100 дней, на высоте 2000 м на плато Шатджатмаз (Шиджатмаз) (обсерватория Солнечная) -

150 дней, на вершинах Скалистого хребта (2600 м) - 180 дней. Если в окрестностях Учкекена зима продолжается с начала декабря до конца первой декады марта, то на плато Шатджатмаз - с начала второй декады ноября до начала 10 второй декады апреля, на вершине Бермамыт - с конца октября до середины последней декады апреля.

При характеристике термального режима часто приводят температуру воздуха самого холодного месяца. Среднесуточная температура января в Учкекене около - 4 °С, на Шатджатмазе - 6 °С, на Бермамыте -9 °С. На вершине Скалистого хребта дневные температуры в январе-феврале остаются на уровне 5-6 °С мороза. В долине Подкумка температуры опускаются ниже нуля. Ночью на Бермамыте почти всегда температура опускается до 12 °С мороза, а в окрестностях Учкекена 7-8 °С мороза. Самые сильные морозы могут быть на севере района -30 °С, на Скалистом хребте - 34 °С.

Зимой на всей территории района обычно стоит ясная или малооблачная погода. Особенно много ясных дней (в январе 20 дней) на плато Шатдасатмаз, на Бермамыте в зимние месяцы число ясных дней составляет 17-18, а на севере района - 15-16 дней. На севере, в долинах Кумы и Подкумка, бывает сравнительно немного дней с туманом (5-7 дней в месяц), а всего за год около 40 дней, тогда как на плато Шатджатмаз 8-10 дней в месяц. В теплое время года доходит до 15-19 дней и всего за год насчитывается 170 дней с туманом; на Бермамыте туманы отмечаются еще чаще: зимой 11- 17 дней в месяц, а летом до 25 дней. Всего за год здесь бывает до 210 дней с туманом.

Большое число дней с туманом на высоте более 2000 м объясняется тем, что здесь часто, особенно летом, облака в своем развитии достигают только этой высоты и для этих мест становятся как бы туманом.

Зимой снежный покров образуется повсеместно на территории Малокарачаевского района, однако продолжительность залегания его и высота слоя снега далеко не одинаковая. На севере, в долине Кумы и Подкумка, снег лежит около 55 дней, причем устойчивый снежный покров образуется не каждый год. Около 50% -им не имеют устойчивого снежного покрова. Высота слоя снега менее 10 см. На плато Шатджатмаз снежный покров сохраняется около 130 дней, причем зимы редко бывают с неустойчивым покровом (12%). На Бермамыте снег сохраняется еще дольше - 155 дней, при этом только 3% зим не имеют устойчивого снежного покрова. Высота снега достигает 30 см.

С наступлением весны исчезает температурная инверсия и температура воздуха понижается в соответствии со снижением места. Если в долине Кумы и Подкумка среднесуточная температура в марте становится положительной, то на плато Шатджатмаз она еще около -4 °С, на Бермамыте - 6 °С мороза. В апреле на Скалистом хребте суточные температуры еще не поднимаются выше нуля, на Шатджатмазе около 0 °С, а в долинах на севере района - около 8 °С тепла.

На севере, на высоте около 1000 м нарастание тепла идет быстрее, чем на более высоких уровнях. В окрестностях Учкекена среднесуточные температуры становятся равными 5 градусов в начале апреля, на высоте 2000 м - в конце первой декады мая, а на высоте 2600 м - в середине первой декады июня. С переходом средней суточной температуры воздуха через 5 °С в сторону повышения начинается вегетация растений, но она протекает не активно, прерывается заморозками. Активная вегетация всех растений получает  развитие с момента перехода средней суточной температуры воздуха через +10

°С в сторону повышения. На севере района это происходит в середине последней декады апреля, на плато Шатджатмаз - в первых числах июля, на Бермамыте среднесуточные температуры не поднимаются до 10 °С. Начиная с высоты примерно 2000 м всегда существует опасность повреждения растений весенними заморозками. Последние заморозки на Бермамыте прекращаются в 20-х числах июня, на плато Шатджатмаз - в конце мая, в долинах Кумы и Подкумка - в 20-х числах апреля.

Теплая, по настоящему, летняя погода (среднесуточная температура +15

°С) устанавливается только на севере района, до высоты места примерно 1500 м над уровнем моря. В долине Кумы и Подкумка такая погода стоит в течении

100 дней, начиная с конца мая до конца первой декады сентября. Самым теплым месяцем обычно бывает июль, когда средне - суточная температура воздуха на севере района поднимается до 19 градусов, а дневная температура - до 24 °С тепла. По мере продвижения в горы суточные и дневные температуры снижаются. Так, например, на плато Шатджатмаз средние суточные температуры составляют уже 11 °С, дневные температуры 15 °С, а на Бермамыте только 8 и 12 °С. Максимальные температуры, которые могут быть не каждый год, достигает на севере района 37 °С, а на гребне Скалистого хребта

+ 25 °С в 2006 году до 45°С. В августе температура воздуха остается примерно на таком же уровне, как и в июле. В сентябре происходит заметное снижение температуры воздуха. В первой декаде октября среднесуточная температура переходит через 10°С в сторону понижения, в связи с чем прекращается активная вегетация растений. Этот период на севере района длится примерно 160 дней, на высоте около 2000 м - 55 дней, а на гребне Скалистого хребта таких дней совсем не бывает. Суммы активных температур на севере района составляют 2600 градусов, а на высоте 2000 м - около 600 °С.

Осенние заморозки, как известно, могут повредить поздние сельскохозяйственные культуры. Первые заморозки раньше появляются на наиболее высоких участках. На Бермамыте они отмечаются в конце первой

декады сентября, на плато Шатджатмаз - в конце второй декады сентября, а на севере района в начале второй декады октября. Безморозный период длится от 175 дней в долине Кумы и Подкумка до 80 дней на гребне Скалистого хребта.

Заморозки повреждают растения или прерывают их вегетацию. Полностью вегетация прекращается (средняя суточная температура становится ниже 5 °С) на Бермамыте в конце второй декады сентября, на плато Шатджатмаз - в середине первой декады октября и на севере в долинах рек - в начале ноября. Этот период колеблется в пределах от 104 дней на Бермамыте  до 160 дней на севере района.

Ветер.

В долинах реки Кумы, Подкумка, Учкекена хорошо выражена горно- долинная циркуляция воздуха. Днем ветры дуют вверх, ночью - вниз по долине. Такая смена направления ветра прослеживается и по сезонам года. Зимой преобладают ветры южного направления, летом - северного. Скорость этих ветров небольшая. Среднемесячная скорость в течении года колеблется в пределах 2-3 м/сек. Днем скорость ветра возрастает до 5 м/сек.

На открытых водораздельных плато и хребтах наблюдаются большие скорости ветра. Господствующим направлением становится западное. Так, по данным метеостанции Шатджатмаз здесь чаще дуют юго-западные ветры, повторяемость которых в среднем за год составляет 25%. В холодное время повторяемость их возрастает до 36%. На западные ветры приходится 18% повторяемости, 16% на южные и 14% на юго-восточные. Повторяемость ветров других румбов менее 10%. Скорость ветров на этом уровне составляет 3-4 м/сек. Сравнительно редко здесь бывают сильные ветры (около 10 дней за год). На Бермамыте преобладают северозападные, которые повторяются в 28% случаев и западные (15%). Затем противоположные им восточные (22%) и северо-восточные (13%). В холодное время года чаще дуют северо-западные и западные ветры, повторяемость их вместе достигает 55%. Восточные и северо- восточные становятся господствующими в летние месяцы (до 66%). Скорость ветра на Бермамыте в среднем колеблется от 3 до 4.4 м/сек. Дней с сильными ветрами здесь насчитывается около 15. В отдельные годы доходит до 32.

На Эльбрусе (4250 м над уровнем моря) в течении года господствуют западные ветры (60% повторяемости), скорость которых составляет 5-10 м/сек. Часто дуют сильные ветры (118 дней с ветром больше 15 м/сек). Во всех районах нередко отмечаются фены. При которых резко повышается температура и резко понижается относительная влажность воздуха. По данным Н.С. Темниковой при фѐне с 27 по 31 марта 1940 года температура воздух а повысилась с 4 °С мороза до 9,6 °С тепла.

Режим увлажнения.

Степень увлажнения территории возрастает в мере увеличения высоты места. Если на севере района на высоте 1000 м годовой коэффициент составляет примерно 0,80, то на высоте 2000 м - 1,74, а на высоте 2600 м - более 2,00. Увеличение коэффициента увлажнения происходит главным образом за счет уменьшения испаряемости, которая, в свою очередь, связана с

температурой воздуха. Температура воздуха с высотой значительно снижается, особенно в теплое время года.

На севере района, в долине Подкумка, за год может испариться примерно 740 мм воды, на высоте 2000 м - 425 мм и на высоте 2600 м - 365 мм. Величина испаряемости на протяжении года существенно изменяется на севере района и совсем небольшие изменения ее величины происходит на гребне Скалистого хребта. Так, если на севере в июле-августе испаряется 100-110 мм, а в январе только 25 мм, то на Скалистом хребте величина испаряемости изменяется от 17 мм в январе до 40 мм в августе.

Осадки в течении года выпадают неравномерно. В теплое время года (с апреля по октябрь) выпадают 85% от годовой суммы, причем такое соотношение количества осадков теплого и холодного времени года  одинаковое на всей территории района. Еще большие различия в количестве осадков мы увидим при сравнении сумм осадков января и июля. В январе а среднем выпадают 12-19 мм, а в июне 110-123 мм. Условия увлажнения на протяжении года испытывают существенные изменения. В зимние месяцы в северной половине района до высоты 2000 м, создаются условия недостаточного увлажнения (коэффициент увлажнения около 0,50), тогда как летом избыточное увлажнение (коэффициент увлажнения 1,20 - 3,00). На гребне Скалистого хребта коэффициент увлажнения в течение года изменяется от 0,67 в ноябре до 4,23 в июне (см. таблица 1).

Воды и реки.

Территория Малокарачаевского района относится к бассейнам рек Кумы и Малки, принадлежащих к бассейну Каспийского моря.

Река Кума берет начало в пределах Скалистого хребта с горы Гумбаши на высоте около 2000 м. Ее общая длина 575 км, в пределах района - немногим более 30 км.

По территории Малокарачаевского района река Кума протекает в обрывистых берегах, не имея хорошо развитой поймы. Ложе ее на этом участке сложено галечниковыми наносами, постепенно переходящими в крупные песчаные отложения. Питание реки в основном за счет дождей и подземных вод. Режим в значительной степени зависит от большой высоты верхней части бассейна и большого количества родников. Течение реки Кумы постоянно, резких подъемов воды в реке во время весеннего таяния снегов не наблюдается. Средний многолетний сток р. Кумы в Малокарачаевском районе составляет 5- 10 л/сек на 1 км.

Самым многоводным притоком реки Кумы является ее правый приток - р. Подкумок. Река Подкумок начинается на территории Малокарачаевского района на высоте более 1200 м и на северном склоне Скалистого хребта, впадает в р. Кума в 56 км от ее устья уже далеко за пределами района. Водоразделом р. Подкумок и р. Кумой служит Боргустанский хребет.

Бассейн реки Подкумок в пределах района сложен твердыми меловыми: отложениями-доломитами. Пересекая Скалистый хребет, река выработала

узкую скалистую глубиной до 400 м каньонообразную долину. Глубина каньона постепенно уменьшается вниз по течению.

### Административно-территориальное деление, численность населения.

Малокарачаевский район был впервые образован в 1922 году как Мало- Карачаевский округ вновь образованной Карачаево-Черкесской автономной области. В тот период окружным центром был город Кисловодск, который в сам округ не входил. В 1957 году, после повторного образования Карачаево- Черкесской автономной области и повторного образования в еѐ составе Малокарачаевского района, центр района переместился в село Учкекен.

12 января 1965 года Президиум Верховного Совета РСФСР постановил:

- образовать Урупский район — центр станица Преградная;

- упразднить Урупский	промышленный	район Карачаево-Черкесской автономной области;

- Адыге-Хабльский, Зеленчукский, Карачаевский,

Малокарачаевский, Прикубанский и Хабезский сельские районы Карачаево- Черкесской автономной области преобразовать в районы.

В настоящее время Малокарачаевский район входит в состав Карачаево- Черкесской Республики.

Административным центром района является с. Учкекен. В состав района входит 10 сельских поселений:

| № п/п | Сельское поселение | Административный центр | Количество населенных пунктов | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джагинское | село Джага | 1 | ↗2653 |
| 2 | Кичи-Балыкское | село Кичи-Балык | 2 | ↗694 |
| 3 | Красновосточное | село Красный Восток | 1 | ↘3075 |
| 4 | Краснокурганское | село Красный Курган | 3 | ↘3838 |
| 5 | Кызыл-Покунское | аул Кызыл-Покун | 1 | ↗884 |
| 6 | Первомайское | село Первомайское | 1 | ↗6010 |
| 7 | Римгорское | село Римгорское | 1 | ↗1836 |
| 8 | Терезинское | село Терезе | 1 | ↘7212 |
| 9 | Учкекенское | село Учкекен | 2 | ↗17 068 |
| 10 | Элькушское | село Элькуш | 1 | ↘392 |

включающих 12 населенных пунктов:

| № п/п | Населенный пункт | Тип | Население | Муниципальное образование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джага | село | ↗2653 | Джагинское сельское поселение |
| 2 | Кичи-Балык | село | ↗645 | Кичи-Балыкское |

|  |  |  |  | сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Коммунстрой | посѐлок | ↗134 | Краснокурганское сельское поселение |
| 4 | Красный Восток | село | ↘3075 | Красновосточное сельское поселение |
| 5 | Красный Курган | село | ↗3761 | Краснокурганское сельское поселение |
| 6 | Кызыл-Покун | аул | ↗884 | Кызыл-Покунское сельское поселение |
| 7 | Первомайское | село | ↗6010 | Первомайское сельское поселение |
| 8 | Римгорское | село | ↗1836 | Римгорское сельское поселение |
| 9 | Терезе | село | ↘7212 | Терезинское сельское поселение |
| 10 | Учкекен | село | ↗16 512 | Учкекенское сельское поселение |
| 11 | Хасаут | село | ↗84 | Кичи-Балыкское сельское поселение |
| 12 | Элькуш | село | ↘392 | Элькушское сельское поселение |

По численности населения Малокарачаевский муниципальный район занимает четвертое место в Республике.

| Численность населения, чел. |
| --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ↗43318 | →43318 | ↗43524 | ↘43472 | ↗43529 | ↗43543 | ↘43470 | ↗43473 | ↗43662 |

График	изменения	численности	населения	Малокарачаевского муниципального района.

Прогноз	численности	населения	построен	на	основе	тенденций	в динамике численности населения, наблюдаемых в период 2010-2018 гг.

Данный период, за счет своей длительности, нивелирует различные тенденции в динамике численности населения.

Прогнозная численность населения Малокарачаевского муниципального района составит:

| № п/п | Прогнозный период, год | Численность, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2028 | 44006 |
| 2 | 2038 | 44350 |

### Объекты социального значения и массового притяжения граждан.

На территории Малокарачаевского муниципального района расположены следующие учреждения.

Учреждения образования:

12 муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений:

| № п/п | Полное наименование образовательного учреждения | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | МКДОУ «Чолпан», с. Учкекен | 369380 КЧР Малокарачаевский район С.Учкекен, пер.Школьный,7 |
| 2. | МКДОУ «Голосок», с. Первомайское | 369385, КЧР, Малокарачаевский район, с. Первомайское, ул. Шоссейная, 71 |
| 3. | МКДОУ «Ручеек», с. Красный Курган | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Боташева, 43 |
| 4. | МКДОУ «Къууанч», с. Терезе | 369394, КЧР, Малокарачаевский район, с. Терезе, ул. Ленина, 109 |
| 5. | МКДОУ «Илячин», с. Учкекен | 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, пер. Базарный, 13 |
| 6. | МКДОУ «Солнышко», с. Римгорское | 369389, КЧР, Малокарачаевский район, с. Римгорское, ул. Школьная, 66а |
| 7. | МКДОУ «Детский сад «Одуванчик», с. Красный Восток» | 369392, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Восток, ул. Школьная №17 |
| 8. | МКДОУ «Детский сад «Подснежник», с. Джага» | 369386, КЧР, Малокарачаевский |

|  |  | район, с. Джага, ул. Школьная, № 37а |
| --- | --- | --- |
| 9. | МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 10 «Маленькая страна», с. Учкекен | 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. У. Алиева, д. 62 |
| 10. | МКДОУ «Детский сад № 11 «Радуга», с. Учкекен | 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. К. Маркса, 1а |
| 11. | ДО при МКОУ «СОШ №8», с. Римгорское | 369389, КЧР, Малокарачаевский район, с. Римгорское, ул. Школьная, д.42 |
| 12 | ДО при МКОУ «СОШ №14», с. Кичи-Балык | 369388, КЧР, Малокарачаевский район, с. Кичи-Балык, ул. Школьная, №1 |

15	муниципальных	казенных	образовательных	учреждений	среднего образования:

| № п/п | Полное наименование общеобразовательного учреждения | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ« СОШ №3 им. Р.Н. Клычева, с. Красный Восток» | 369382, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Восток, ул. Школьная №17 |
| 2. | МКОУ «СОШ №4, с. Кызыл-Покун» | 369393, КЧР, Малокарачаевский район, с. Кызыл-Покун, ул. Школьная №6 |
| 3. | МКОУ «СОШ №5 им. Х.А Чочуева, с. Терезе» | 369394, КЧР, Малокарачаевский район, с. Терезе, ул. Ленина №13 |
| 4. | МКОУ «СОШ № 6 им. А.А.Тамбиева, с. Первомайское» | 369385, КЧР, Малокарачаевский район, с. Первомайское, ул. Шоссейная №52 |
| 5. | МКОУ «СОШ №7 им. Б.Д. Узденова, с. Учкекен» | 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, №128 |

| 6. | МКОУ «СОШ № 1 им. А.М. Ижаева, с. Учкекен» | 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, №114 |
| --- | --- | --- |
| 7. | МКОУ «СОШ №2, с. Учкекен» | 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, пер. Школьный, №7 |
| 8. | МКОУ «СОШ №8 им. Ш.Х. Джатдоева, с. Римгорское» | 369386, КЧР, Малокарачаевский район, с.Римгорское, ул. Школьная, №30 |
| 9. | МКОУ «СОШ №9 им. Х.Ч. Кубанова, с. Джага» | 369386, КЧР, Малокарачаевский район, с. Джага, ул. Школьная №47 |
| 10. | МКОУ «СОШ №10 им. С.К. Магометова, с. Красный Курган» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, пер. Школьный №11 |
| 11. | МКОУ «СОШ №14 им. Д.Н. Голаева, с. Кичи-Балык» | 369388, КЧР, Малокарачаевский район, с. Кичи-Балык, ул. Школьная |
| 12. | МКОУ «СОШ №11 им. Н.Ш.Семенова, с. Учкекен» | 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ижаева, №1 |
| 13. | МКОУ «ООШ №12 им. К.Д. Бежанова, с. Красный Восток» | 369382, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Восток, ул. Кооперативная №8 |
| 14. | МКОУ «ООШ №13, с. Элькуш» | 369389, КЧР, Малокарачаевский район, с. Элькуш, ул. Школьная № 9 |
| 15. | МКОУ «НОШ №15, с. Терезе» | 369394, КЧР, Малокарачаевский район, с. Терезе, ул. Кѐпюрлю, №2 |

6 учреждений дополнительного образования:

| № п/п | Полное наименование образовательного учреждения | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | МКУДОД «Детская музыкальная школа №1, с. Учкекен» | 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 63 |
| 2. | МКУДОД «Детская музыкальная школа №2, с. Красный Курган» | 369387, КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Боташева |
| 3. | МКУДОД «Детская музыкальная школа №3, с. Первомайское» | 369385, КЧР, Малокарачаевский район, с. Первомайское, ул. Шоссейная, 73 |
| 4. | МКУДОД «Детская хореографическая школа» | 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, пер. Базарный, 13 |
| 5. | МКУДОД «Детская юношеская спортивная школа «Чемпион», с. Учкекен | 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. У.Алиева, 13 |
| 6. | МКОУ ДОД «ДЮСШ единоборств «Тутуш», с. Учкекен | 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. У.Алиева, 13 |

Учреждения здравоохранения:

Этот вид деятельности представлен относительно сложной структурой учреждений, в составе которых выделяются 2 самостоятельных больничных учреждения, 6 поликлинических отделений для взрослых, 2 детских поликлинических отделения, 2 стоматологические поликлиники, 9 ФАПов, отделение скорой медицинской помощи и др.

Больничные учреждения.

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение, зона обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЦРБ | с. Учкекен |
| 2. | Больничное отделение | с. Кр.Курган |
| 3. | Участковая больница | с. Кр.Восток |

Амбулаторно-поликлинические учреждения.

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение, зона обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поликлиника | с. Учкекен |
| 2. | Терезинская амбулатория | с. Терезе |
| 3. | Кичи-Балыкская амбулатория | с. Кичи-Балык |
| 4. | Кызыл-Покунская врачебная амбулатория | с. Кызыл-Покун |

ФАП

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение, зона обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Учкекенский | с. Учкекен |
| 2. | Джагинский | с. Джага |
| 3. | Римгорский | с. Римгорское |
| 4. | Первомайский | с. Первомайское |
| 5. | Агроколледж ФП | с. Первомайское |
| 6. | Профлицей ФП | с. Первомайское |
| 7. | Коммунстрой ФП | с. Коммунстрой |
| 8. | Хасаутский ФП | с. Хасаут |

Учреждения культуры. Библиотечное обслуживание.

Сеть объектов культуры района представлена:

- 11 учреждениями культурно-досугового типа;

- 13 публичными библиотеками;

- историко-краеведческий музей;

- памятники погибшим в ВОВ;

- археологические памятники (Римгорское, Терезе, Хасаут и др.), скальные могильники (Учкекен, Римгорское) и др.;

- мечети.

Спортивные сооружения.

Основными	спортивными	сооружениями	на	территории Малокарачаевского района являются следующие.

| № п/п | Полное наименование учреждения | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ ДЮСШ ЧЕМПИОН | 369380, КЧР, Малокарачаевский р-н, с. УЧКЕКЕН, ул. УМАРА АЛИЕВА, д. 13 |
| 2. | ЛК МОУЧ РИМГОРСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 7 | 369389, КЧР, Малокарачаевский р-н, с. РИМГОРСКОЕ, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 42 |
| 3. | МУЧ СПОРТКОМПЛЕКС МАЛЫЙ КАРАЧАЙ | 369380, КЧР, Малокарачаевский р-н, с. УЧКЕКЕН, ул. БОТАШЕВА, д. 1 |
| 4. | ЛК МОУЧ ДЮСШ 5 | 369394, КЧР, Малокарачаевский р-н, с. ТЕРЕЗЕ, ул. ЛЕНИНА, д. 13 |

Также,	в	составе	важнейших	объектов	данного	вида	деятельности выделяются:

      - ДЮСШ, представленная в районном центре с двумя спортзалами по 80 м2 каждый и 160 человек единовременной пропускной способности.

      - стадион с трибунами в с. Учкекен общей площадью плоскостных сооружений 52,2 тыс. м2 и единовременной пропускной способностью 5 тыс. человек;

      - плавательный бассейн в составе стадиона с. Учкекен площадью водного зеркала 2,7 тыс. м2 и единовременной пропускной способностью 100 человек;

      - плоскостные спортивные сооружения в составе 13 единиц почти во всех населенных пунктах района;

      - 15 спортивных залов, включая 12 муниципальной принадлежности.

Почтовые отделения.

В	настоящее	время	на	территории	Малокарачаевского	района расположено 8 почтовых отделений:

| № п/п | Индекс | Название | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 369386 | ДЖАГА | ул. Школьная, 43, село Джага, Малокарачаевский р-он, КЧР |

| 2. | 369388 | КИЧИ-БАЛЫК | 0, село Кичи-Балык, Малокарачаевский р-он, КЧР |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | 369392 | КРАСНОВОСТОЧНЫЙ | ул. Набережная, 108, село Красновосточный, Малокарачаевский р-он, КЧР |
| 4. | 369387 | КРАСНЫЙ КУРГАН | ул. Центральная, 1, село Красный Курган, Малокарачаевский р-он, КЧР |
| 5. | 369393 | КЫЗЫЛ-ПОКУН | ул. Советская, 29, аул Кызыл- Покун, Малокарачаевский р-он, КЧР |
| 6. | 369385 | ПЕРВОМАЙСКОЕ | ул. Шоссейная, 87, село Первомайское, Малокарачаевский р-он, КЧР |
| 7. | 369389 | РИМГОРСКОЕ | ул. У.Алиева, 7, село Римгорское, Малокарачаевский р-он, КЧР |
| 8. | 369394 | ТЕРЕЗЕ | ул. Ленина, 84, село Терезе, Малокарачаевский р-он, КЧР |

### Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД и нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД.

    - Государственное регулирование в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

Целью государственного регулирования в сфере ОДД и развития территориальных транспортных систем является создание правовых, экономических и технических условий для обеспечения надежного и безопасного движения ТС и пешеходов.

Государственная политика в сфере ОДД включает в себя следующие направления:

совершенствование территориального и территориального транспортного планирования;

развитие УДС;

модернизация ОТ;

организация городского парковочного пространства и парковочная политика;

введение приоритетов в управлении движением автотранспорта; совершенствование инженерных средств и методов ОДД; оптимизация работы грузового автомобильного транспорта.

Ведущая роль в регламентации общественных отношений в области ОДД принадлежит Федеральному закону № 196- ФЗ «О безопасности дорожного движения», который определяет понятие «организация дорожного движения» как комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах. Закон не регулирует всего круга вопросов, связанных с ОДД в предложенном толковании, а ограничивается вопросами ОБДД без установления целевых ориентиров этой деятельности.

Действующее	законодательство,	в	том	числе	федеральные	законы

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс и Земельный кодекс, не позволяют чѐтко распределять обязанности и ответственность субъектов ОДД на всех уровнях, установить их функциональные связи, координировать их деятельность, рационально планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере.

Таким образом, органы местного самоуправления, уполномоченные заниматься вопросами муниципального дорожного строительства, содержанием объектов транспортной инфраструктуры, а также созданием условий для безопасного движения и транспортного обслуживания населения, остаются один на один с проблемами, порождѐнными перегруженностью улично- дорожных сетей. При этом органы местного самоуправления не всегда

располагают	соответствующим	объемом	институциональных,	финансовых, кадровых и методических ресурсов.

С учетом действующего законодательства задачи деятельности по ОДД фактически распределены между уровнями управления следующим образом:

      - Федеральный уровень:

разработка новых правовых документов, регулирующих деятельность в сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации дорожного движения;

разработка нормативных документов, методических рекомендаций и руководств по формированию и реализации планов и программ в сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации дорожного движения, на местном уровне;

обеспечение соответствия деятельности местных властей в данной сфере принципам государственной политики средствами экспертизы, надзора и контроля;

      - Региональный уровень:

обеспечение и регулирование взаимодействия властей муниципальных образований, входящих в состав региона, при разработке и реализации планов и программ управления транспортным спросом и ОДД местного уровня;

согласование конкретных мероприятий по управлению транспортным спросом и ОДД, проводимых местными властями, в случае если эти мероприятия затрагивают дорожную сеть регионального значения;

      - Местный уровень:

разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) в составе документов территориального планирования, на основе принципов государственной политики в данной сфере;

разработка и реализация программ мероприятий по управлению транспортным спросом и ОДД на основе принятых документов территориального планирования и планировки территории.

Для проведения современной политики в области ОДД используются следующие принципы:

максимально полное использование имеющейся пропускной способности

АД;

комплексность принимаемых решений, под которой подразумевается

координация	деятельности	в	сфере	ОДД	с	деятельностью	в	сфере градостроительства, дорожного строительства, развития ОТ и грузовых ТС;

непрерывность планирования, мониторинга реализации планов, и их корректировки.

Как показывает мировой опыт, данные принципы могут быть реализованы следующими методами:

совершенствованием существующих схем движения ТС и пешеходов, методов регулирования движения на существующих АД – реализуется с помощью традиционных средств ОДД (таких, как установка дорожных знаков,

нанесение разметки на проезжую часть, светофорное регулирование, введение одностороннего движения и т.д.);

введением прямых и косвенных ограничений на пользование УДС некоторыми типами ТС (ограничение въезда отдельных видов транспортных средств, ограничения парковки в зонах с перегруженной УДС, постоянные или временные запреты на въезд, платный въезд и парковку);

информационным обеспечением участников ДД через специализированные радиоканалы, услуги сети Интернет и сотовой связи, электронные табло и т.п., (оповещение водителей о состоянии дорожной сети, оптимальном маршруте, ДТП, пробках и т.д.);

развитием ОТ как главного, и зачастую и единственного конкурента личного легкового автомобиля (открытие новых маршрутов, строительство пересадочных узлов и пассажирских терминалов, предоставление наземному общественному пассажирскому транспорту приоритета в дорожном движении, устройство «перехватывающих парковок», прогрессивная тарифная политика, развитие новых видов внеуличного транспорта и т.п.).

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	07.02.2011	№	3-ФЗ

«О     полиции»     обязанность     по     ОБДД,     а     также      по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения; регулированию дорожного движения; осуществлению государственного учета основных показателей состояния безопасности дорожного движения возложена на полицию. Однако при этом ГИБДД МВД России, не является органом, на котором лежит непосредственная ответственность за осуществление мероприятий по ОДД.

### Деятельность по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, а также организации дорожного движения.

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2004 г. № 274 «Вопросы Министерства транспорта Российской Федерации» пунктом 1 устанавливает, что Министерство транспорта Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, а также организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

В целях эффективного разграничения полномочий в области ОДД между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления разграничение компетенции должно определяться посредством установления исчерпывающего перечня вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Полномочия по ОДД и мониторингу ДД на АД регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципальных образований, за исключением АД федерального значения, находятся у исполнительных органов государственной власти федерального и регионального уровня.

Приказом № 43 от 17 марта 2015 года Министерством Транспорта РФ установлен перечень документов, регламентирующих мероприятия по ОДД. Такими документами являются КСОДД и ПОДД. Перечень является исчерпывающим.

Таким образом, на основе утвержденного документа КСОДД, в целях физической реализации мероприятий КСОДД, органам местного самоуправления необходимо организовывать разработку ПОДД.

Статьей 13 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области использования АД и осуществления дорожной деятельности отнесены:

установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на АД общего пользования местного значения;

утверждение перечня АД общего пользования местного значения, перечня АД необщего пользования местного значения;

определение размера вреда, причиняемого ТС, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по АД местного значения;

установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к АД общего пользования местного значения.

Указанные полномочия реализуются путем разработки и утверждения органами местного самоуправления соответствующих нормативно-правовых актов.

### Деятельность по ведению учета основных параметров дорожного движения (ДД) на территории муниципальных образований.

Обязанность по мониторингу ДД предусмотрена концепцией Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ.

Мониторинг ДД осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления, организациями, уполномоченными в области организации дорожного движения.

К основным параметрам ДД относятся:

- параметры, характеризующие ДД:

- интенсивность ДД,

- состав ТС,

- средняя скорость движения ТС,

- плотность ДД (среднее количество ТС в движении, приходящееся на один километр полосы движения),

- пропускная способность АД;

- параметры эффективности ОДД, характеризующие потерю времени (задержку) в движении ТС и (или) пешеходов.

Порядок определения основных параметров ДД при ОДД, порядок ведения их учета устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Мониторинг ДД осуществляется в целях формирования и реализации государственной политики в области ОДД, оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД, а также в целях обоснования выбора мероприятий по ОДД, формирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективности ОДД.

Несмотря на то, что вышеуказанный нормативно-правовой акт не вступил в силу, разработка мероприятий по ОДД возможна лишь при наличии у исполнителя информации о характере транспортных и пешеходных потоков и условиях, при которых происходит ДД.

Учет основных параметров ДД необходим для организации органами местного самоуправления работ по подготовке и реализации государственной и муниципальной политики в области ОДД на территории Малокарачаевского муниципального района.

### Деятельность по обустройству и содержанию технических средств организации дорожного движения (ТСОДД).

Технические средства организации дорожного движения - сооружения и устройства, являющиеся элементами обустройства АД и предназначенные для упорядочивания движения ТС и (или) пешеходов (дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства и иные сооружения и устройства, необходимые для технического обеспечения ОДД).

Установка, замена, демонтаж и содержание ТСОДД осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об АД и дорожной деятельности, законодательством Российской Федерации по БДД и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации.

Согласно Федеральному закону № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», деятельность по ОДД, включающая работы по содержанию и ремонту ТСОДД, отнесена в Российской Федерации к дорожной деятельности.

Согласно Федеральному закону № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», деятельность по ОДД должна осуществляться на основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и схемами ОДД.

В связи с отсутствием ПОДД комплексная деятельность по ОДД на территории Малокарачаевского муниципального района не осуществляется.

В тоже время, с учетом существующего уровня финансирования, в рамках возложенных действующим законодательством полномочий, администрацией Малокарачаевского муниципального района проводятся мероприятия локального характера по обустройству и содержанию ТСОДД.

Деятельность по обустройству и содержанию ТСОДД на территории Хабезского муниципального района осуществляется на основании следующих технических норм:

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

С целью совершенствования БДД и приведения УДС в состояние, удовлетворяющее требованиям нормативной документации, на территории Малокарачаевского муниципального район необходимо выполнить комплекс мероприятий по содержанию и установке недостающих ТСОДД.

### Информационное	обеспечение	деятельности	органов	местного самоуправления в сфере организации дорожного движения(ОДД).

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере ОДД условно можно разделить на два блока:

- организационно-технический, предназначенный для информирования участников ДД об изменениях в установленной схеме ОДД, вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного проведения различных мероприятий;

- общеинформационный, предназначенный для ознакомления населения о состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной системы, включающий в себя отчеты, доклады органов местного самоуправления по данной тематике, аналитические и справочные материалы, форумы и т.п.

Одним из передовых способов информирования граждан, как в крупных городах России, так и за рубежом, является создание информационных порталов. Данные системы позволяют не только информировать граждан о происходящих изменениях, но и обеспечивать «обратную связь» с населением путем анализа обращений и предложений граждан, изучения общественного мнения, проведения социологических опросов среди жителей города.

В качестве инструмента информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сфере ОДД в Малокарачаевском муниципальном районе используются официальный сайт администрации Малокарачаевского муниципального района, Малокарачаевское районное телевидение «Учкекен» и др.

Использование средств теле и радиовещания Карачаево-Черкесской Республики позволяет своевременно оповещать граждан об изменениях в ОДД и иных действиях органов местного самоуправления в сфере ОДД.

Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД характеризуется наибольшим охватом по сравнению с другими информационными ресурсами.

Теме ОДД, а также повышения безопасности на АД органами власти региона и муниципальных образований уделяется постоянное и пристальное внимание. Тема находит отражение и в ежегодных докладах главы администрации Малокарачаевского района о результатах деятельности.

Таким образом, система информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сфере ОДД отвечает общепринятым нормам информирования населения.

С целью совершенствования информационного обеспечения  деятельности в области ОДД, стоит рассмотреть возможность создание единого информационного портала.

### Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования.

В соответствии с передовыми тенденциями в области ОДД документацией по ОДД являются КСОДД и ПОДД.

Документация по ОДД разрабатывается на основе документов территориального планирования, документации по планировке территорий, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, материалов инженерных изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров ДД, статистической информации.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ документами территориального планирования муниципальных образований являются:

    - генеральный план поселения, муниципального района;

    - схема территориального планирования (СТП);

    - проект планировки территории;

    - проект межевания территории.

Документы территориального планирования устанавливают границы муниципальных образований, размещение объектов местного значения, границы населенных пунктов, границы и параметры функциональных зон (зон, для которых определены границы и функциональное назначение).

Генеральные планы и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Малокарачаевского муниципального района утверждены и являются основополагающими документами территориального  и транспортного планирования.

В 2012 году, в соответствии с градостроительным заданием, в качестве документов, направленных на создание оптимальных условий устойчивого территориального и социально-экономического развития муниципальных образований Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики разработаны генеральные планы на следующие муниципальные образования.

| № п/п | Наименование СП | Срок корректировки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Джагинское | 2029 - 2031 |
| 2. | Кичи-Балыкское | 2029 - 2031 |
| 3. | Красновосточное | 2029 - 2031 |
| 4. | Краснокурганское | 2029 - 2031 |
| 5. | Кызыл-Покунское | 2029 - 2031 |
| 6. | Первомайское | 2029 - 2031 |
| 7. | Римгорское | 2029 - 2031 |
| 8. | Терезинское | 2029 - 2031 |
| 9. | Учкекенское | 2029 - 2031 |
| 10. | Элькушское | 2029 - 2031 |

Генеральные планы сельских поселений Малокарачаевского района утверждены и являются основополагающими документами территориального планирования.

В соответствии с разработанными генпланами, касаемо транспортной инфраструктуры сделаны выводы о том, что в границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально предусмотренных для указанных целей мест, согласованных с владельцами таких автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, для установки и эксплуатации рекламных конструкций, могут предоставляться гражданам или юридическим лицам для размещения таких объектов. В отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенных для размещения объектов дорожного сервиса, для установки и эксплуатации рекламных конструкций, допускается установление частных сервитутов в порядке, установленном гражданским законодательством и земельным законодательством.

В пределах полосы отвода АД могут размещаться объекты дорожного сервиса, инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а

акже иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль автомобильной дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним.

Документация по планировке территории необходима в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

### Описание основных элементов автомобильных дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дорог, транспортно-эксплуатационные характеристики.

Основными параметрами и характеристиками, определяющими транспортно-эксплуатационное состояние АД, являются:

- геометрические параметры, к которым относится ширина проезжей части, краевой укрепленной и остановочной полос обочин, продольные уклоны, радиусы кривых в плане и профиле, уклоны виражей и расстояние видимости;

- прочность дорожной одежды проезжей части, краевой укрепительной и остановочной полос обочин;

- ровность и сцепные свойства покрытия проезжей части, краевой укрепительной и остановочной (укрепленной связным материалом) полос обочин;

- прочность и устойчивость земляного полотна и его элементов;

- целостность и работоспособность водоотводных и дренажных сооружений;

- наличие и требуемое состояние элементов инженерного оборудования и обустройства АД.

АД имеют стратегическое значение для Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципальных образований, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Конфигурация	сети	АД,	в	основном,	соответствует	исторически сложившимся	направлениям	основных	транспортно-экономических	связей. Протяженность АД общего пользования местного значения в границах Малокарачаевского района составляет 505,5 км, этот показатель остается

неизменным на протяжении последних лет.

Перечень АД, расположенных в пределах границах Джагинского сельского поселения:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина, красн. лин. м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Алтайская | 425 | 12 | песчаное |
| 2. | пер. Асфальтный | 700 |  | асфальтное |
| 3. | ул. Байрамкулова | 1012 | 12 | песчано- гравийное |
| 4. | ул. Богатырева | 425 | 12 | песчаное |
| 5. | ул. Боташева | 750 | 12 | песчаное |
| 6. | пер. Весенний | 250 | 12 | песчаное |
| 7. | пер. Восточный | 1000 | 12 | гравийное |
| 8. | пер. Гаражный | 650 | 12 | гравийно- асфальтное |
| 9. | ул. Генерала Магомедова | 775 | 12 | песчаное |
| 10. | ул. Гусеинова | 2200 | 20 | гравийное |
| 11. | ул. Джатдая Байрамукова | 695 | 12 | песчаное |
| 12. | ул. Дружбы | 645 | 12 | песчаное |
| 13. | пер. Западный | 800 | 12 | асфальтное |
| 14. | ул. Заречная | 450 | 12 | песчаное |
| 15. | ул. Исмаила Семенова | 2524 | 12 | песчаное |
| 16. | ул. Кавказская | 595 | 12 | песчаное |
| 17. | ул. Калеж | 200 | 12 | песчаное |
| 18. | ул. Калеж 1-я | 275 | 12 | песчаное |
| 19. | ул. Калеж 2-я | 325 | 12 | песчаное |
| 20. | ул. Калеж 3-я | 325 | 12 | гравийное |
| 21. | ул. Каппушева | 837 | 12 | песчаное |
| 22. | ул. Колесникова | 275 | 12 | песчаное |
| 23. | ул. Крайняя | 375 | 12 | гравийное |
| 24. | ул. Красивая | 450 | 12 | песчаное |
| 25. | ул. Кубанова | 258 | 12 | песчаное |
| 26. | ул. Лермонтова | 375 | 12 | песчаное |
| 27. | ул. Лесная | 2000 | 12 | гравийно- песчаное |
| 28. | ул. Луговая | 425 | 12 | песчаное |
| 29. | ул. Мекерова | 450 | 12 | песчаное |
| 30. | ул. Мира | 450 | 12 | песчаное |
| 31. | пер. Мирный | 500 | 12 | асфальтное |
| 32. | ул. Молодежная | 1000 | 12 | гравийное |
| 33. | пер. Молодежный | 770 | 12 | гравийное |
| 34. | пер. Новый | 520 | 12 | песчаное |
| 35. | ул. Огородная | 825 | 12 | песчаное |
| 36. | ул. Озерная | 575 | 16 | гравийное |
| 37. | ул. Османа Касаева | 700 | 12 | песчаное |
| 38. | ул. Парфенова | 745 | 16 | песчаное |
| 39. | ул. Победы | 450 | 12 | песчаное |
| 40. | пер. Прудный | 720 | 12 | песчаное, асфальтное |
| 41. | ул. Пушкина | 400 | 12 | песчаное |
| 42. | пер. Речной | - | - | песчаное |
| 43. | пер. Римгорский | 375 | 12 | песчано- гравийное |
| 44. | ул. Садовая | 700 | 12 | гравийно- песчаное |
| 45. | пер. Садовый | 250 | 12 | гравийное |
| 46. | ул. Светлая | 695 | 12 | гравийное |
| 47. | ул. Тепличная | 100 | 12 | песчаное |
| 48. | ул. Толстого | 425 | 12 | песчаное |
| 49. | пер. Туристический | 450 | 12 | песчаное |
| 50. | пер. Урожайный | 150 | 12 | песчаное |
| 51. | ул. Учкекенская | 350 | 12 | гравийное |
| 52. | ул. Хапаева | 257 | 12 | песчаное |
| 53. | ул. Хрущева | 425 | 12 | песчаное |
| 54. | ул. Хубиева | 575 | 12 | песчаное |
| 55. | ул. Центральная | 3000 | 12 | гравийное |
| 56. | ул. Школьная | 3000 | 12 | асфальтное гравийное |
| 57. | ул. Шоссейная |  |  | асфальтное |
|  | Итого: | 38873 |  |  |

Перечень АД, расположенных в пределах границах Кичи-Балыкского сельского поселения:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина, м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кичи-Балык |
| 1. | ул. Дж. Голаева | 2050 | 5 | асфальтное гравийное |
| 2. | ул. Центральная | 450 | 5 | асфальтное гравийное |
| 3. | ул. Школьная | 1250 | 5 | асфальтное гравийное |
| 4. | ул. Молодежная | 1000 | 5 | гравийное |
| с. Хасаут |
| 1. | ул. Центральная | 1000 | 4 | гравийное |
| 2. | ул. Б. Шаманова | 300 | 4 | гравийное |
| 3. | с. Кичи-Балык- с. Хасаут | 16700 | 4-5 | гравийное |
|  | Итого: | 22750 |  |  |

Перечень АД, расположенных в пределах границах Красновосточного сельского поселения:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина, м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Главная | 680 | 4-6 | гравийное |
| 2. | ул. Набережная | 1150 | 4-6 | гравийное |
| 3. | ул. Комсомольская | 400 | 4-6 | гравийное |
| 4. | ул. Первомайская | 880 | 4-6 | гравийное |
| 5. | ул. Школьная | 450 | 4-6 | гравийное |
| 6. | ул. Заречная | 430 | 4-6 | гравийное |
| 7. | ул. Макова | 350 | 4-6 | гравийное |
| 8. | ул. З.К. Огузова | 300 | 4-6 | гравийное |
| 9. | ул. Ш.Хабатова | 300 | 4-6 | гравийное |
| 10. | ул. Пионерская | 450 | 4-6 | гравийное |
| 11. | ул. Кооперативная | 270 | 4-6 | гравийное |
| 12. | ул. Б.Огузова | 170 | 4-6 | гравийное |
| 13. | ул. Братьев Нагаевых | 980 | 4-6 | гравийное |
| 14. | ул. Больничная | 1280 | 4-6 | гравийное-0,1 грунтовое-1,18 |
| 15. | ул. Совхозная | 600 | 4-6 | асфальтное-0,3 гравийное-0,3 |
| 16. | ул. Коминтерна | 1200 | 4-6 | гравийное |
| 17. | ул. Курганная |  | 4-6 | гравийное |
| 18. | ул. Ленина | 2200 | 4-6 | гравийное |
| 19. | ул. Аджибекова | 1200 | 4-6 | гравийное |
| 20. | ул. Садовая | 600 | 4-6 | гравийное |
| 21. | ул. Шереметова | 2300 | 4-6 | гравийное |
| 22. | ул. Подкумская | 650 | 4-6 | гравийное |
| 23. | ул. Хацкекорская | 1100 | 4-6 | гравийное |
| 24. | ул. Клычева | 650 | 4-6 | гравийное |
| 25. | ул. Родниковая | 600 | 4-6 | гравийное |
| 26. | ул. Братская | 700 | 4-6 | гравийное |
| 27. | ул. Комсомольская | 600 | 4-6 | асфальтное |
|  | Итого: | 20490 |  |  |

Перечень АД, расположенных в пределах границах Краснокурганского сельского поселения:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина, м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шоссейная | 1750 | 6 | асфальтное |
| 2. | Набережная | 1600 | 5 | асфальтное гравийное грунтовое |
| 3. | Московская | 870 | 6 | асфальтное |
| 4. | М. Боташева | 1880 | 5-6 | асфальтное гравийное грунтовое |
| 5. | Богатырева | 750 | 4-5 | гравийное грунтовое |
| 6. | Голаева | 620 | 4-5 | гравийное |
| 7. | Полевая | 580 | 4-5 | гравийное |
| 8. | Джегутинская | 530 | 4-5 | гравийное |
| 9. | Курганная | 530 | 4-5 | гравийное |
| 10. | Садовая | 490 | 4-5 | гравийное |
| 11. | Новая | 390 | 5 | асфальтное |
| 12. | Ветлазаретная | 290 | 4-5 | гравийное |
| 13. | Надгорная | 370 | 4-5 | гравийное |
| 14. | Мира | 720 | 4-5 | гравийное |
| 15. | Магометова | 570 | 4-5 | гравийное |
| 16. | Верхняя | 250 | 4-5 | гравийное |
| 17. | Интернациональная | 550 | 4-5 | гравийное |
| 18. | Луговая | 540 | 4-5 | гравийное |
| 19. | Восточная | 400 | 4-5 | гравийное |
| 20. | Османа Косаева | 680 | 4-5 | гравийное |
| 21. | Огородная | 680 | 4-5 | гравийное |
| 22. | Казиева | 420 | 4-5 | грунтовое |
| 23. | Узденого | 420 | 4-5 | грунтовое |
| 24. | Гусейнова | 660 | 4-5 | грунтовое |
|  | Итого: | 16540 |  |  |

Перечень АД, расположенных в пределах границах Кызыл-Покунского сельского поселения:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина, м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Советская | 1600 | 6 | асфальтное, гравийное |
| 2. | ул. Верхняя | 1200 | 6 | асфальтное, |

|  |  |  |  | гравийное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ул. Школьная | 1600 | 6 | асфальтное, гравийное |
| 4. | ул. Родниковая | 900 | 6 | гравийное |
| 5. | ул. У. Алиева | 900 | 6 | гравийное |
| 6. | ул. О. Касаева | 1600 | 6 | асфальтное, гравийное |
| 7. | пер. Горка | 500 | 6 | гравийное |
| 8. | пер. Первомайский | 300 | 6 | гравийное |
|  | Итого: | 8600 |  |  |

Перечень	АД,	расположенных	в	пределах	границах	Первомайского сельского поселения:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина, м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Правобережная | 3900 | 4-6 | гравийное |
| 2. | ул. Совхозная | 3400 | 4-6 | гравийное |
| 3. | ул. Октябрьская | 3100 | 4-6 | гравийное |
| 4. | ул. Богатырева | 600 | 4-6 | гравийное |
| 5. | ул. Зеленая | 400 | 4-6 | гравийное |
| 6. | ул. Заводская | 700 | 4-6 | гравийное |
| 7. | ул. Кирова | 400 | 4-6 | асфальт200, гравий 200 |
| 8. | ул. Кирпичная | 700 | 4-6 | гравийное |
| 9. | ул. Ленина | 1220 | 4-6 | асфальт 500, гравий 720 |
| 10. | ул. Победы | 700 | 4-6 | гравийное |
| 11. | ул. Перевальная | 800 | 4-6 | асфальт100, гравий 700 |
| 12. | ул. Подгорная | 1900 | 4-6 | гравийное |
| 13. | ул. Мостовая | 1000 | 4-6 | гравийное |
| 14. | ул. Речная | 500 | 4-6 | гравийное |
| 15. | ул. Северная | 1400 | 4-6 | гравийное |
| 16. | ул. Солнечная | 700 | 4-6 | гравийное |
| 17. | ул. Тамбиевская | 280 | 4-6 | гравийное |
| 18. | ул. Мирная | 1000 | 4-6 | гравийное |
| 19. | ул. Новая | 660 | 4-6 | гравийное |
| 20. | ул. Хурзукская | 650 | 4-6 | гравийное |
| 21. | ул. Умара Алиева | 870 | 4-6 | асфальт270, гравий 600 |
| 22. | ул. Абуковская | 400 | 5 | асфальт100, |

|  |  |  |  | гравий 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | ул. Садовая | 400 | 5 | асфальт100, гравий 200 |
| 24. | ул. Светлая | 450 | 5 | асфальт100, гравий 350 |
| 25. | ул. Красивая | 400 | 5 | асфальт100, гравий 300 |
| 26. | ул. Родниковая | 700 | 5 | асфальт100, гравий 300, грунт 300 |
| 27. | ул. Майская | 700 | 5 | асфальт100, гравий 300, грунт 300 |
| 28. | ул. Широкая | 400 | 5 | асфальт100, гравий 300 |
| 29. | ул. Кавказская | 350 | 5 | асфальт100, гравий 250 |
| 30. | ул. Братская | 350 | 5 | асфальт100, гравий 250 |
| 31. | ул. Учкуланская | 350 | 5 | асфальт100, гравий 250 |
| 32. | ул. Горная | 350 | 5 | асфальт 100, гравий 250 |
| 33. | ул. Верхняя | 350 | 5 | асфальтовая 100, гравийная 250 |
| 34. | ул. Трудовая | 120 | 4 | гравийное |
| 35. | ул. Лесная | 220 | 4 | грунтовое |
| 36. | пер. Промышленный | 400 | 5 | асфальтное |
|  | Итого внутри села: | 30520 |  |  |
| 37. | ул. Тихая | 765 | 4 | грунтовое |
| 38. | ул. Уютная | 975 | 4 | грунтовое |
| 39. | ул. Ясная | 1065 | 4 | грунтовое |
| 40. | ул. Главная | 575 | 4 | грунтовое |
| 41. | ул. Кисловодская | 520 | 4 | грунтовое |
| 42. | ул. Курганная | 525 | 4 | грунтовое |
| 43. | ул. Конечная | 526 | 4 | грунтовое |
| 44. | ул. Добрая | 200 | 4 | грунтовое |
| 45. | ул. Западная | 238 | 4 | грунтовое |
| 46. | ул. Изумрудная | 500 | 4 | грунтовое |
| 47. | ул. Молодежная | 550 | 4 | грунтовое |

| 48. | ул. Степная | 500 | 4 | грунтовое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | ул. Ровная | 320 | 4 | грунтовое |
| 50. | ул. Звездная | 560 | 4 | грунтовое |
| 51. | ул. Карачаевская | 764 | 4 | грунтовое |
| 52. | ул. Школьная | 275 | 4 | грунтовое |
| 53. | ул. Полевая | 275 | 4 | грунтовое |
| 54. | ул. Луговая | 325 | 4 | грунтовое |
| 55. | ул. Цветочная | 350 | 4 | грунтовое |
| 56. | ул. Счастливая | 400 | 4 | грунтовое |
| 57. | ул. Спокойная | 250 | 4 | грунтовое |
| 58. | ул. Аланская | 160 | 4 | грунтовое |
| 59. | ул. Овражная | 680 | 4 | грунтовое |
| 60. | ул. Веселая | 540 | 4 | грунтовое |
| 61. | ул. Горская | 550 | 4 | грунтовое |
| 62. | ул. Сосновая | 262 | 4 | грунтовое |
| 63. | ул. Дачная | 326 | 4 | грунтовое |
| 64. | ул. Ореховая | 600 | 4 | грунтовое |
| 65. | ул. Заводская-Косой | 9000 | 4 | гравий 2000 грунт 7000 |
| 66. | ул. Мостовая - Бийчесын | 36904 | 4 | гравий 6000 грунт 30904 |
|  | Итого за чертой села: | 59480 |  |  |
|  | Итого: | 90000 |  |  |

Перечень	АД,	расположенных	в	пределах	границах	Римгорского сельского поселения:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина, крас. лин. м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Умара Алиева | 1200 | 12 | гравийное асфальтное |
| 2. | ул. Школьная | 1300 | 16 | гравийное асфальтное |
| 3. | ул. Клубная | 900 | 16 | гравийное асфальтное |
| 4. | ул. Новая | 600 | 16 | гравийное |
| 5. | ул. Дорожная | 500 | 14 | гравийное |
| 6. | ул. Красивая | 600 | 16 | гравийное |
| 7. | ул. Боргустанская | 1800 | 14 | гравийное |
| 8. | ул. Мостовая | 500 | 16 | гравийное |

| 9. | ул. Административная | 400 | 14 | гравийное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | ул. Подгорная | 2200 | 16 | гравийное |
| 11. | ул. И.Къарачайлы Хубиева | 500 | 16 | гравийное |
| 12. | ул. Богатырева | 400 | 16 | гравийное |
| 13. | ул. Кавказская | 500 | 16 | гравийное |
| 14. | ул. Первомайская | 1600 | 16 | гравийное асфальтное |
| 15. | ул. Чомаева | 500 | 16 | гравийное |
| 16. | ул. Садовая | 500 | 16 | гравийное |
| 17. | ул. Набережная | 1600 | 16 | гравий асфальт |
| 18. | ул. Тамбиева | 500 | 16 | гравийное |
|  | Итого: | 16100 |  |  |

Перечень	АД,	расположенных	в	пределах	границах	Терезинского сельского поселения:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина, м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ленина | 2500 | 12 | гравийное, асфальтное |
| 2. | ул. Гагарина | 2800 | 10 | гравийное |
| 3. | ул. Карасуу | 2000 | 10 | гравийное |
| 4. | ул. Алма-Кол | 740 | 8 | гравийное |
| 5. | ул. Джага | 1060 | 6 | гравийное |
| 6. | ул. Октябрьская | 1700 | 12 | гравийное, асфальтное |
| 7. | ул. Баш | 1100 | 8 | гравийное |
| 8. | ул. Минги-Тау | 380 | 6 | гравийное |
| 9. | ул. Кавказская | 380 | 6 | гравийное |
| 10. | ул. Лермонтова | 840 | 6 | гравийное |
| 11. | ул. Молодежная | 390 | 6 | гравийное |
| 12. | ул. Тау-Тюбю | 550 | 6 | гравийное |
| 13. | ул. Хурзукская | 1000 | 6 | гравийное |
| 14. | ул. Учкуланская | 600 | 8 | гравийное |
| 15. | ул. Кепюрлю | 600 | 8 | гравийное |
| 16. | ул. Умара Алиева | 800 | 6 | гравийное |
| 17. | ул. Солнечная | 300 | 6 | гравийное |
| 18. | ул. Халилова | 2500 | 6 | гравийное |
| 19. | ул. Ташлы | 1140 | 6 | гравийное |

| 20. | ул. Кыйыр | 1100 | 6 | гравийное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | ул. Мира | 800 | 10 | гравийное |
| 22. | ул. Кыбла | 1060 | 6 | гравийное |
| 23. | ул. Курджиева | 1200 | 10 | гравийное |
| 24. | ул. Пионерская | 760 | 6 | гравийное |
| 25. | ул. Садовая | 800 | 10 | гравийное |
| 26. | ул. Джарык | 560 | 8 | гравийное |
| 27. | пер. Карачаевский | 400 | 8 | гравийное |
| 28. | ул. Перевальная | 700 | 8 | гравийное |
| 29. | ул. Новая | 600 | 8 | гравийное |
| 30. | ул. Дуппур-Арты | 370 | 6 | гравийное |
| 31. | пер. Мирный | 400 | 8 | гравийное |
| 32. | ул. Горная | 600 | 10 | гравийное |
| 33. | ул. Османа Касаева | 700 | 10 | гравийное |
| 34. | ул. Красивая | 700 | 10 | гравийное |
| 35. | ул. Тау-Башы | 280 | 10 | гравийное |
| 36. | ул. Веселая | 630 | 10 | гравийное |
| 37. | ул. Луговая | 500 | 10 | гравийное |
| 38. | ул. Полевая | 500 | 10 | гравийное |
| 39. | ул. Совхозная | 500 | 10 | гравийное |
| 40. | ул. Курганная | 500 | 10 | гравийное |
| 41. | ул. Огородная | 500 | 10 | гравийное |
| 42. | ул. Овражная | 500 | 10 | гравийное |
| 43. | пер. Светлый | 200 | 8 | гравийное |
| 44. | ул. Школьная | 800 | 10 | гравийное |
| 45. | Р ул. одниковая | 700 | 10 | гравийное |
|  | Итого: | 37740 |  |  |

Перечень	АД,	расположенных	в	пределах	границах	Учкекенского сельского поселения:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина, м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Октябрьская | 1000 | 6 | гравийное |
| 2. | ул. Бостанова | 1200 | 6 | гравийное |
| 3. | ул. Подкумская | 600 | 6 | гравийное |
| 4. | ул. У.Алиева | 800 | 6 | асфальтное |
| 5. | ул. Советская | 400 | 6 | гравийное |
| 6. | ул. Тебердинская | 400 | 6 | гравийное |
| 7. | ул. Парковая | 400 | 12 | гравийное |
| 8. | ул. Заречная | 1200 | 8 | гравийное |
| 9. | ул. Полевая | 1200 | 8 | асфальтное |

| 10. | ул. Калеж | 700 | 8 | гравийное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | ул. Светлая | 400 | 6 | гравийное |
| 12. | ул. Интернациональная | 800 | 6 | гравийное |
| 13. | ул. Дружбы | 400 | 6 | гравийное |
| 14. | ул. Дорожная | 200 | 6 | гравийное |
| 15. | ул. Заводская | 150 | 6 | гравийное |
| 16. | ул. О.Касаева | 800 | 6 | гравийное |
| 17. | ул. Родниковая | 150 | 6 | гравийное |
| 18. | ул. Трудовая | 150 | 6 | гравийное |
| 19. | ул. А.Ижаева | 250 | 6 | гравийное |
| 20. | ул. Учкекенская | 1500 | 5 | гравийное |
| 21. | ул. Энгельса | 500 | 6 | гравийное |
| 22. | ул. Лермонтова |  |  | гравийное |
| 23. | пер. Стальского | 400 | 6 | гравийное |
| 24. | пер. Чехова | 300 | 4 | гравийное |
| 25. | пер. Серова | 400 | 4 | гравийное |
| 26. | пер. Кощевого | 400 | 4 | гравийное |
| 27. | пер. Чайковского | 300 | 4 | гравийное |
| 28. | ул. Голаева | 300 | 4 | гравийное |
| 29. | ул. Кыбла | 300 | 4 | гравийное |
| 30. | ул. Карла Маркса | 400 | 6 | гравийное |
| 31. | ул. Пушкина | 1500 | 4 | гравийное |
| 32. | пер. Гагарина | 200 | 4 | гравийное |
| 33. | ул. Суворова | 800 | 4 | гравийное |
| 34. | ул. Хурзукская | 200 | 4 | гравийное |
| 35. | ул. К-Кулакская | 400 | 6 | гравийное |
| 36. | ул. Надскальная | 600 | 4 | гравийное |
| 37. | ул. Горная | 1200 | 4 | гравийное |
| 38. | ул. Ушакова | 700 | 4 | гравийное |
| 39. | ул. Солнечная | 1000 | 4 | гравийное |
| 40. | ул. Ксении Ге | 600 | 4 | гравийное |
| 41. | пер. Кутузова | 200 | 4 | гравийное |
| 42. | ул. Совхозная | 800 | 5 | гравийное |
| 43. | ул. Богатырева | 1000 | 5 | гравийное |
| 44. | Ул. Хабова | 1000 | 5 | гравийное |
| 45. | ул. Чкалова | 1200 | 5 | гравийное |
| 46. | ул. Абая | 700 | 5 | гравийное |
| 47. | ул. Профсоюзная | 500 | 5 | гравийное |
| 48. | пер. Первомайский | 800 | 5 | гравийное |

| 49. | пер. Аптечный | 500 | 5 | гравийное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | ул. Подгорная | 750 | 5 | гравийное |
| 51. | пер. Пионерский | 120 | 5 | гравийное |
| 52. | пер. Школьный | 400 | 5 | гравийное |
| 53. | пер. Кооперативный | 400 | 5 | гравийное |
| 54. | пер. Веселый | 400 | 5 | гравийное |
| 55. | пер. Мельничный | 250 | 5 | гравийное |
| 56. | пер. Кузнечный | 250 | 5 | гравийное |
| 57. | пер. Канальный | 250 | 5 | гравийное |
| 58. | ул. Новая | 250 | 4 | грунтовое |
| 59. | пер. Тупиковый | 180 | 4 | гравийное |
| 60. | пер. Гоголя | 3200 | 4 | гравийное |
| 61. | ул. Магомедова | 300 | 5 | гравийное |
| 62. | пер. Базарный | 500 | 5 | гравийное |
| 63. | пер. Хрущева | 850 | 5 | гравийное |
| 64. | пер. Мирный | 1000 | 5 | гравийное |
| 65. | пер. Братский | 200 | 4 | гравийное |
| 66. | пер. Больничный | 500 | 4 | гравийное |
| 67. | ул. Садовая | 400 | 4 | гравийное |
| 68. | ул. Карасуу | 350 | 4 | гравийное |
| 69. | ул. Банная | 200 | 4 | гравийное |
| 70. | ул. Верхняя | 250 | 4 | гравийное |
| 71. | ул. Римгора | 360 | 4 | гравийное |
| 72. | ул. Луговая | 500 | 7 | гравийное |
| 73. | ул. Южная | 2000 | 6 | гравийное |
| 74. | ул. Ауш | 170 | 4 | гравийное |
|  | Итого: | 49930 |  |  |

Перечень	АД,	расположенных	в	пределах	границах	Элькушского сельского поселения:

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина, м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | дорога между нижним и верхним поселком | 800 | 6 | асфальтное |
| 2. | ул. Школьная | 1200 | 6 | гравийное |
| 3. | ул. Кая Баши | 1200 | 6 | гравийное |
| 4. | ул. Березовая | 400 | 6 | гравийное |
| 5. | ул. Новая | 550 | 6 | гравийное |
| 6. | ул. Центральная | 2800 | 6 | гравийное |

| 7. | дорога на кладбище | 350 | 6 | гравийное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | дорога на сенокосные участки | 5500 | 6 | гравийное |
| 9. | дорога на урочище Анзоровка | 7500 | 6 | гравийное |
| 10. | дорога на урочище Бачха Кол | 6000 | 6 | гравийное |
| 11. | ул. Березовая Балка | 3800 | 6 | гравийное |
| 12. | ул. Мало Москва | 5400 | 6 | гравийное |
|  | Итого: | 35500 |  |  |

Протяженность АД местного значения Малокарачаевского района по данным районной администрации составляет:

| № п/п | Наименование СП | АД, м | Асфальтобетон, м | Гравий, м | Грунт, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Джагинское | 53,6 | 10,4 | 39,5 | 3,7 |
| 2. | Кичи-Балыкское | 36 | 2,6 | 24,4 | 9,0 |
| 3. | Красновосточное | 117 | 76,5 | 38,8 | 1,7 |
| 4. | Краснокурганское | 15,6 | 1,8 | 13,8 | - |
| 5. | Кызыл-Покунское | 36,1 | 1,6 | 34,5 | - |
| 6. | Первомайское | 8,3 | 3,4 | 4,9 | - |
| 7. | Римгорское | 89,9 | 3,3 | 86,6 | - |
| 8. | Терезинское | 90 | 2,5 | 80,2 | 7,3 |
| 9. | Учкекенское | 35 | 3,0 | - | 32 |
| 10 | Элькушское | 24 | - | 24 | - |
|  | ИТОГО: | 505,5 | 105,1 | 341,4 | 53,7 |

Помимо АД общего пользования местного значения, по территории Малокарачаевского муниципального района проходят 16 АД регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной

собственности	Карачаево-Черкесской	Республики,	общая	протяженность которых составляет 240,7 км.

В соответствии с Приложением к Постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 07.04.2014 № 86 «О внесении изменения в Постановление Правительства Карачаево-Черкесской республики от 16.12.2013 № 441 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики» утвержден перечень АД общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Карачаево- Черкесской Республики, в соответствии с которым к Малокарачаевскому муниципальному району относятся следующие АД.

| № п/п | Наименование АД | Идентификационный номер АД | Протяженность АД, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усть-Джегута - Терезе | 91 ОП М3 91 Н-078 | 22,3 |
| 2. | Кисловодск - Хасаут (в границах КЧР) | 91 ОП РЗ 91 К-003 | 34,0 |
| 3. | Кисловодск - Элькуш (в границах КЧР) | 91 ОП РЗ 91 К-004 | 6,5 |
| 4. | Конзавод - Коммунстрой - Медовый водопад | 91 ОП М3 91 Н-040 | 11,0 |
| 5. | Конзавод - Аксу | 91 ОП М3 91 Н-041 | 11,1 |
| 6. | Учкекен - Водовод | 91 ОП МЗ 91 Н-042 | 10,0 |
| 7. | Учкекен-Аликоновка | 91 ОП М3 91 Н-043 | 27,2 |
| 8. | Усть-Джегута - Терезе - Покун-Сырт | 91 ОП М3 91 Н-044 | 31,0 |
| 9. | Пятигорск - Карачаевск (в границах КЧР) | 91 ОП РЗ 91 К-005 | 37,6 |
| 10. | Усть-Джегута - Терезе - подъезд к а. Терезе | 91 ОП М3 91 Н-045 | 2,5 |
| 11. | Усть-Джегута - Терезе - подъезд к а. Красный Восток | 91 ОП МЗ 91 Н-046 | 3,5 |
| 12. | Первомайское – Чирак-Сырт | 91 ОП МЗ 91 Н-047 | 5,7 |
| 13. | Гумбаши - Бийчесын - подъезд к МТФ № 1 , 2 с-за «Учкекенский» | 91 ОП МЗ 91 Н-048 | 4,3 |
| 14. | Бийчесын - Боркулдаук - Таш- Тюбе | 91 ОП М3 91 Н-049 | 21,0 |
| 15. | Усть-Джегута - Терезе - подъезд к а. Кызыл- Покун | 91 ОП МЗ 91 Н-050 | 4,2 |

| 16. | Гумбаши - Бийчесын - подъезд к МТФ с-за «Терезинский» | 91 ОП МЗ 91 Н-051 | 8,8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  | 240,7 |

В границах района отсутствуют АД федерального значения. Таким образом, общая протяженность АД на территории Малокарачаевского района составляет 746,2 км.

В составе улично-дорожной сети населенных пунктов Малокарачаевского района предлагается выделить следующие категории улиц и дорог:

Главные улицы и дороги - обеспечивают связь жилых территорий с общественным центром, въездом в населенный пункт и с удаленными жилыми кварталами; ширина улицы составляет 20,0–40,0 м, ширина проезжей части 7–8 м.

Основные улицы – обеспечивают связь внутри жилых территорий и связь с главной улицей (ширина улицы составляет 20,0–25,0 м, ширина проезжей части 6,0–7,0 м).

Второстепенные улицы и дороги – обеспечивают транспортную связь между основными жилыми улицами и промышленными, коммунально- складскими территориями и внутри аула. Ширина улицы составляет 15,0–20,0 м, ширина проезжей части 5,5 – 6,0 м.

Пешеходное движение осуществляется по улицам по основным направлениям трудовых и социально-бытовых связей. Относительная компактность территорий населенных пунктов и нахождение основных социально-бытовых учреждений в радиусе пешеходной доступности позволяет определить пешеходное движение как основное. Несмотря на вышеизложенного большинство АД не имеет тротуаров, а существующие тротуары требуют капитального ремонта.

Обследование АД Малокарачаевского района и их пересечений основывалось на анализе следующих данных:

- интенсивности и состава ДД;

- плана прилегающих территории;

- показателей, характеризующих геологические и гидрогеологические условия прилегающей местности;

- пространственной геометрии АД;

- конструкции дорожной одежды;

- условиях движения пешеходов.

По итогам обследования выявлен ряд проблемных вопросов на территории Малокарачаевского муниципального района:

- наличие	мостовых	сооружений,	не	обеспечивающих	одновременный встречный разъезд ТС и движение пешеходов;

- недостаточная ширина проезжих частей для встречного разъезда ТС;

- недостаточный радиус закруглений кромок проезжих частей на перекрѐстках;

- наличие открытых водотоков;

- отсутствие тротуаров на участках АД в жилой застройке.

Отсутствие тротуаров негативно сказывается на общем уровне ОБДД и может привести к возникновению ДТП с участием самой незащищенной группы частников ДД - пешеходов.

Хроническое недофинансирование мероприятий, направленных на ремонт и содержание АД на территории Малокарачаевского муниципального района привело к тому, что в настоящее время имеющаяся УДС требует ремонта и реконструкции.

Стремительно возрастающее количество ТС привело к увеличению транспортных потоков, что в свою очередь с учетом ненадлежащего технического состояния АД, усугубляет ситуацию, связанную с БДД.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков АД и сооружений на них.

### Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории Малокарачаевского района.  Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД (далее - ТСОДД). Результаты оценки эффективности используемых методов ОДД.

ОДД - комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению ДД, направленный на ОБДД.

В соответствии с положениями п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 6 ст. 13 Федерального закона от 18.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения в области ОБДД относится осуществление мероприятий по ОБДД на АД местного значения, в том числе на объектах УДС, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной деятельности.

В силу п. 1 ст. 22 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» деятельность по ОДД должна осуществляться на основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и схемами ОДД.

В связи с отсутствием ПОДД на АД общего пользования местного значения Малокарачаевского муниципального района комплексная деятельность по ОДД не осуществляется.

Несмотря на вышеизложенное, с целью реализации возложенных полномочий, органами местного самоуправления в пределах доводимого финансирования осуществляется локальные меры по ОБДД, путем установки и содержания ТСОДД.

С целью изучения ОДД на территории Малокарачаевского муниципального района был выполнен анализ следующих данных:

- параметров ДД,

- параметров движения ОТ,

- параметров размещения мест для стоянки и остановки ТС,

- скоростных режимов движения;

- размещения объектов социального притяжения граждан;

- пассажиро- и грузопотоков.

Преобладающее количество перекрестков на территории Малокарачаевского муниципального района являются нерегулируемыми пересечениями равнозначных дорог.

При проезде указанных перекрестков водители транспортных средств руководствуются положениями пункта 13.11. Правил дорожного движения,

регламентирующего обязанность на перекрестке равнозначных дорог уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, что не всегда обосновано с учетом дорожных условий и интенсивностей движения ТС.

Основные внутренние транспортные и пешеходные потоки сформированы на главных улицах, в том числе, являющихся АД регионального значения, по-которым осуществляется транзитное движение, движение общественного и грузового транспорта.

Размещение ОПОТ и ПП на территориях сельских поселений, исходя из уровня развития инфраструктуры, застройки новых территорий, строительства объектов социального значения и объектов массового притяжения граждан, влекущих за собой формирование новых и укрупнение пешеходных потоков, не в полном объеме удовлетворяет существующим требованиям.

В ходе проведенного анализа выявлена необходимость обустройства дополнительных мест для парковки ТС, в том числе ТС инвалидов.

В ходе проведенного обследования УДС Малокарачаевского муниципального района в качестве основных проблем ОД ТС и пешеходов можно назвать следующие:

- недостаточная обеспеченность тротуарами;

- недостаточная обеспеченность ТСОДД;

- наличие необорудованных ОПОТ;

- движение ТС и пешеходов сосредоточено по АД, по которым в то же время осуществляется движение транзитных ТС;

- недостаточная обеспеченность стоянками и парковками ТС.

В рамках КСОДД предложены мероприятия по ОДД, повышающие эффективность и безопасность функционирования УДС и ее приведению в соответствие требованиям государственных стандартов.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению БДД и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

### Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно- транспортных происшествий (далее - ДТП).

Непременным условием эффективного управления БДД является выявление закономерностей, определяющих влияние различных факторов на возникновение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и тяжесть их последствий.

Закономерности, общие для групп ДТП, но случайные для отдельных ДТП выявляются на основе анализа статистических данных, для чего и создается в масштабах государства система сбора и обработки информации о ДТП.

Описание системы сбора и обработки информации о ДТП целесообразно начать с определения используемых в ней основных понятий.

Согласно определению, данному в  Правилах  учета  ДТП,  действующих с 1 января 1985 г., дорожно-транспортным называется происшествие. возникшее в процессе движения механических ТС и повлекшее за собой гибель или телесное повреждение людей, либо повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества.

Как следует из приведенного определения, для квалификации происшествия как дорожно-транспортного», необходимы следующие условия:

во-первых, участие в событии движущегося транспортного средства независимо от того, приводилось ли транспортное средство в момент ДТП в движение двигателем или, например, двигалось накатом.

вторым условием является наличие вредных последствий происшествия, к которым относятся гибель людей, причинение им телесных повреждений, либо нанесение материального ущерба гражданам или организациям,

Учету и анализу подлежат все ДТП независимо от размера ущерба. Разделяют следующие виды ДТП:

столкновение - происшествие, при котором движущиеся ТС столкнулись между собой или с подвижным составом железных дорог (к этому виду относятся также столкновения с внезапно остановившимся транспортным средством (перед светофором, при заторе движения или из-за технической неисправности)	и	столкновения	подвижного	состава	железных	дорог	с остановившимся (оставленным) на путях транспортным средством); опрокидывание - ДТП, при котором движущееся ТС опрокинулось;

наезд  на  стоящее  ТС	- ДТП, при котором движущееся ТС наехало на стоящее ТС, а также прицеп или полуприцеп;

наезд на препятствие - ДТП, при котором ТС наехало или ударилось о неподвижный предмет (опора моста, столб, дерево, ограждение и т.д.);

наезд на пешехода - ДТП, при котором ТС наехало на человека или он сам натолкнулся на движущееся ТС (к этому виду  относятся  также происшествия, при которых пешеходы пострадали от перевозимого транспортным средством груза или предмета (доски, контейнеры, трос  и т.п.));

наезд на велосипедиста - ДТП, при котором ТС наехало на велосипедиста или он сам натолкнулся на движущееся ТС;

наезд на гужевой транспорт - ДТП, при котором ТС наехало на упряжных животных, а также на повозки, транспортируемые этими животными, либо упряжные животные, или повозки, транспортируемые этими животными, ударились о движущееся транспортное средство (к этому виду также относится наезд на животное);

падение пассажира - ДТП, при котором произошло падение пассажира с движущегося ТС или в салоне (кузове) движущегося ТС в результате резкого изменения скорости или траектории движения и др., если оно не может быть отнесено к другому виду ДТП.

иной вид ДТП - ДТП, не относящиеся к указанным выше видам (падение перевозимого груза или отброшенного колесом предмета на человека, животное или другое ТС, наезд на лиц, не являющихся  участниками  ДД, наезд на внезапно появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся колесо и пр.) и др.

Под условиями возникновения ДТП понимается совокупность характеристик АД, ТС, водителя и окружающей среды в момент совершения ДТП. Эти характеристики могут оставаться неизменными до и после возникновения ДТП и не обязательно имеют с ним причинную связь.

Обстоятельства возникновения ДТП - действия (или бездействие) участников ДД, иных причастных к ДТП лиц, а также другие события, имевшие место до момента и в процессе возникновения ДТП. В отличие от условий обстоятельства представляют собой описание механизма возникновения ДТП по времени.

Причины возникновения ДТП можно определить как «совокупность условий и обстоятельств возникновения ДТП, устранение которых сделало бы невозможным возникновение данного ДТП».

Существуют и другие подходы к определению причин ДТП. Полагалось, например, что всегда можно точно определить основную причину, но эта точка зрения постепенно изменяется, при этом предпринимается попытка определить взаимосвязь причин, приводящих к возникновению ДТП. Исходя из статистики в 80 - 90 % случаев причины связаны с человеком, в оставшихся 10 – 20 % носят технический характер.

Такое разделение выделяется из предположения, что участник ДД должен приспосабливаться к любой ситуации, возникающей на АД, компенсировать сбои, возникающие внутри системы. Однако, процесс исследования причин будет более эффективным, если выяснять почему человек действует ошибочно при данных обстоятельствах и в данной ситуации. При таком подходе часто могут быть выявлены причины (устранимые причины) в системе ОД.

Интересы объективного и всестороннего исследования обязывают исходить из классификации как видов нарушении по их содержанию, так и причин нарушений.

Основные цели анализа ДТП сводятся к систематическому поиску возможностей предупреждения ДТП.

Различают следующие виды анализа:

- анализ единичных ДТП (иначе детерминированный, причинно-следственный, юридический, экспертиза ДТП);

- анализ	аварийности,	как	массового	явления	(иначе	параметрический, вероятностный, статистический).

Первый основан на детальном исследовании причин конкретного ДТП и его последствий, второй - на использовании учетных данных о ДТП (параметров ДТП и других статистических данных о водителях, транспортных средствах и т.д.).

Общая схема причинно-следственного подхода к анализу ДТП - построение модели механизма совершения ДТП. Мысленные эксперименты с этой моделью и позволяют выявить возможности предупреждения ДТП и реализовать тем самым цели анализа ДТП.

При анализе сведений о большом количестве происшествий делаются выводы о том, каковы тенденции изменения показателей, характеризующих аварийность, с какими факторами сопряжен наибольший риск возникновения ДТП, на чем должны быть сконцентрированы усилия и вложены средства.

Изучение и сопоставление динамики изменения показателей аварийности производится для оценки результатов деятельности по ОБДД, выявления неблагоприятных тенденций, являющихся основанием для дальнейшего анализа, направленного на выяснение причин этих неблагоприятных изменений с целью принятия необходимых предупредительных мер.

Таким образом, для анализа использованы показатели аварийности на территории Малокарачаевского муниципального района за 2015-2018 года.

### 2015 год.

|  | Дата | Время | Вид ДТП | Адрес | АД | км | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.12.2015 | 12:40 | Опрокидывание |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 44 | 800 |
| 2 | 10.12.2015 | 18:17 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 56 | 100 |
| 3 | 08.12.2015 | 14:13 | Опрокидывание |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 44 | 500 |
| 4 | 18.11.2015 | 17:45 | Опрокидывание |  | Подъезд к центральной усадьбе с-за Красновосточного | 28 | 400 |
| 5 | 05.11.2015 | 18:54 | Столкновение | с. Учкекен, ул. Ленина, 46 |  |  |  |
| 6 | 03.11.2015 | 20:55 | Наезд на пешехода | с. Первомайское, ул. Шоссейная, 193 | Пятигорск- Карачаевск | 61 | 589 |

| 7 | 16.10.2015 | 19:58 | Столкновение | с. Учкекен, ул. 20 Партсъезда, 83 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 15.09.2015 | 20:17 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 56 | 300 |
| 9 | 17.08.2015 | 6:30 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 53 | 984 |
| 10 | 21.05.2015 | 20:00 | Столкновение | с. Учкекен, ул. Ленина, 2 | Пятигорск- Карачаевск | 55 | 984 |
| 11 | 29.04.2015 | 23:10 | Наезд на пешехода | с. Учкекен, ул. 20 Партсъезда, 54 |  |  |  |
| 12 | 22.04.2015 | 9:30 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 58 | 795 |
| 13 | 16.04.2015 | 13:44 | Съезд с дороги |  | Пятигорск- Карачаевск | 53 | 200 |
| 14 | 30.03.2015 | 3:00 | Наезд на препятствие |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 45 | 900 |
| 15 | 23.03.2015 | 16:15 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 58 | 700 |
| 16 | 23.03.2015 | 15:42 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 55 | 400 |
| 17 | 13.03.2015 | 23:50 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 53 | 300 |
| 18 | 13.03.2015 | 20:10 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 63 | 800 |
| 19 | 07.03.2015 | 20:15 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 61 | 800 |
| 20 | 04.03.2015 | 23:30 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 62 | 450 |
| 21 | 14.02.2015 | 10:19 | Наезд на препятствие |  | Подъезд к центральной усадьбе с-за Красновосточного | 38 | 900 |
| 22 | 13.02.2015 | 18:20 | Наезд на пешехода |  | Пятигорск- Карачаевск | 55 | 810 |
| 23 | 08.02.2015 | 18:30 | Наезд на пешехода |  | Пятигорск- Карачаевск | 54 | 900 |
| 24 | 07.02.2015 | 14:05 | Наезд на препятствие |  |  |  |  |
| 25 | 05.02.2015 | 14:00 | Столкновение | с. Учкекен, ул. 20 Партсъезда, 61 |  |  |  |
| 26 | 01.02.2015 | 15:45 | Наезд на препятствие | с. Учкекен, ул. 20 Партсъезда, 195 |  |  |  |
| 27 | 18.01.2015 | 8:35 | Опрокидывание |  | Подъезд к центральной усадьбе с-за Красновосточного | 46 | 800 |

2016 год.

|  | Дата | Время | Вид ДТП | Адрес | АД | км | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 12.12.2016 | 1:30 | Съезд с дороги |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 44 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15.11.2016 | 14:26 | Столкновение |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 39 | 440 |
| 3 | 20.10.2016 | 16:37 | Столкновение | с. Красный Восток, ул. Набережная, 93 |  |  |  |
| 4 | 16.10.2016 | 21:24 | Съезд с дороги | с. Красный Курган, Шоссейная, 15 |  |  |  |
| 5 | 07.10.2016 | 22:18 | Столкновение | с. Красный Восток, Главная, 59 |  |  |  |
| 6 | 19.09.2016 | 18:19 | Наезд на пешехода | с. Первомайское, Шоссейная, 110 | Пятигорск- Карачаевск | 56 | 0 |
| 7 | 10.08.2016 | 8:45 | Опрокидывание |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 39 | 300 |
| 8 | 23.07.2016 | 16:45 | Наезд на стоящее ТС |  | Пятигорск- Карачаевск | 62 | 600 |
| 9 | 17.07.2016 | 14:55 | Наезд на велосипедиста | с. Учкекен, А.Ижаева, 36 |  |  |  |
| 10 | 14.07.2016 | 11:12 | Съезд с дороги | с. Красный Восток, Школьная, 1 |  |  |  |
| 11 | 26.06.2016 | 21:45 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 57 | 900 |
| 12 | 25.06.2016 | 16:50 | Опрокидывание |  | Кисловодск-Хасаут | 11 | 0 |
| 13 | 02.06.2016 | 21:20 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 63 | 800 |
| 14 | 19.05.2016 | 16:40 | Съезд с дороги |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 38 | 54 |
| 15 | 14.05.2016 | 20:53 | Наезд на пешехода |  | Пятигорск- Карачаевск | 63 | 0 |
| 16 | 08.05.2016 | 18:35 | Столкновение | с. Учкекен, 20 Партсъезда, 91 |  |  |  |
| 17 | 18.04.2016 | 6:00 | Опрокидывание |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 39 | 0 |
| 18 | 08.04.2016 | 14:20 | Столкновение | с. Первомайское, Шоссейная, 53 | Пятигорск- Карачаевск | 59 | 0 |
| 19 | 07.04.2016 | 23:30 | Столкновение |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 44 | 930 |
| 20 | 28.03.2016 | 19:15 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 51 | 800 |
| 21 | 06.03.2016 | 13:13 | Столкновение |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 27 | 850 |
| 22 | 25.02.2016 | 18:55 | Наезд на пешехода |  | Пятигорск- Карачаевск | 58 | 830 |
| 23 | 02.02.2016 | 10:07 | Съезд с дороги |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 47 | 0 |
| 24 | 30.01.2016 | 19:35 | Наезд на пешехода | с. Красный Восток, |  |  |  |

|  |  |  |  | Набережная, 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 22.01.2016 | 19:00 | Иной вид ДТП |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 44 | 600 |
| 26 | 05.01.2016 | 11:10 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 53 | 157 |
| 27 | 02.01.2016 | 11:30 | Опрокидывание |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 36 | 0 |

2017 год.

|  | Дата | Время | Вид ДТП | Адрес | АД | км | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.12.2017 | 18:40 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 56 | 960 |
| 2 | 11.12.2017 | 20:45 | Наезд на животное |  | Пятигорск- Карачаевск | 52 | 50 |
| 3 | 01.12.2017 | 17:00 | Иной вид ДТП |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 29 | 250 |
| 4 | 17.11.2017 | 21:23 | Столкновение |  | Конзавод- Коммунстрой - Медовый водопад | 0 | 760 |
| 5 | 11.11.2017 | 18:07 | Столкновение | с. Красный Курган, С.Магометова, 1А |  |  |  |
| 6 | 11.11.2017 | 8:17 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 56 | 150 |
| 7 | 01.11.2017 | 12:38 | Наезд на препятствие |  |  |  |  |
| 8 | 29.10.2017 | 0:30 | Опрокидывание | с. Терезе, Октябрьская, 67 |  |  |  |
| 9 | 26.10.2017 | 22:57 | Наезд на препятствие |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 35 | 600 |
| 10 | 16.10.2017 | 18:07 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 53 | 600 |
| 11 | 05.10.2017 | 18:56 | Съезд с дороги |  | Конзавод- Коммунстрой - Медовый водопад | 9 | 120 |
| 12 | 01.10.2017 | 16:35 | Опрокидывание | с. Римгорское, Набережная, 41 | Пятигорск- Карачаевск | 60 | 0 |
| 13 | 23.09.2017 | 4:35 | Съезд с дороги |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 40 | 300 |
| 14 | 20.09.2017 | 17:22 | Наезд на препятствие | с. Красный Восток, Школьная, 3 |  |  |  |
| 15 | 20.08.2017 | 15:16 | Съезд с дороги |  | Пятигорск- Карачаевск | 66 | 500 |
| 16 | 11.08.2017 | 19:32 | Столкновение | с. Учкекен, 20 Партсъезда, 83 |  |  |  |
| 17 | 03.08.2017 | 9:44 | Столкновение | с. Первомайское, Шоссейная, 9 | Пятигорск- Карачаевск | 59 | 400 |
| 18 | 02.08.2017 | 10:48 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 62 | 600 |

| 19 | 29.06.2017 | 14:23 | Съезд с дороги |  | Пятигорск- Карачаевск | 55 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 21.06.2017 | 17:10 | Столкновение | с. Первомайское, Шоссейная, 198 | Пятигорск- Карачаевск | 60 | 0 |
| 21 | 16.06.2017 | 0:20 | Съезд с дороги |  | Пятигорск- Карачаевск | 49 | 400 |
| 22 | 05.05.2017 | 13:43 | Наезд на препятствие | с. Учкекен, Хрущева, 4 |  |  |  |
| 23 | 02.04.2017 | 9:20 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 51 | 670 |
| 24 | 29.03.2017 | 14:53 | Съезд с дороги |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 36 | 0 |
| 25 | 29.03.2017 | 11:52 | Столкновение | с. Учкекен, 20 Партсъезда, 85 |  |  |  |
| 26 | 28.03.2017 | 7:00 | Съезд с дороги |  | Пятигорск- Карачаевск | 78 | 0 |
| 27 | 22.02.2017 | 20:35 | Съезд с дороги |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 45 | 600 |
| 28 | 14.02.2017 | 22:57 | Столкновение | с. Первомайское, Шоссейная, 108 | Пятигорск- Карачаевск | 56 | 0 |
| 29 | 05.02.2017 | 21:00 | Столкновение |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 46 | 960 |
| 30 | 02.02.2017 | 19:23 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 58 | 160 |
| 31 | 25.01.2017 | 12:21 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 59 | 800 |
| 32 | 13.01.2017 | 10:05 | Съезд с дороги |  | Пятигорск- Карачаевск | 70 | 900 |
| 33 | 13.01.2017 | 9:05 | Съезд с дороги |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 41 | 600 |
| 34 | 12.01.2017 | 0:03 | Съезд с дороги |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 44 | 400 |

2018 год.

|  | Дата | Время | Вид ДТП | Адрес | АД | км | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.07.2018 | 17:05 | Съезд с дороги |  | Конзавод- Коммунстрой - Медовый водопад | 6 | 300 |
| 2 | 13.07.2018 | 21:20 | Наезд на пешехода |  | Пятигорск- Карачаевск | 58 | 800 |
| 3 | 09.07.2018 | 11:40 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 56 | 570 |
| 4 | 29.06.2018 | 15:40 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 51 | 60 |
| 5 | 29.06.2018 | 7:47 | Наезд на препятствие |  | Пятигорск- Карачаевск | 59 | 400 |
| 6 | 28.06.2018 | 15:40 | Съезд с дороги |  | Конзавод- Коммунстрой - Медовый водопад | 6 | 800 |
| 7 | 07.06.2018 | 19:35 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 51 | 730 |

| 8 | 27.05.2018 | 21:25 | Столкновение |  | Учкекен-Водовод | 0 | 470 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10.05.2018 | 17:39 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 57 | 250 |
| 10 | 10.05.2018 | 13:23 | Наезд на пешехода |  | Пятигорск- Карачаевск | 60 | 100 |
| 11 | 07.05.2018 | 23:22 | Наезд на животное |  | Пятигорск- Карачаевск | 50 | 950 |
| 12 | 30.04.2018 | 8:12 | Съезд с дороги |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 48 | 900 |
| 13 | 26.04.2018 | 21:25 | Съезд с дороги |  | Кисловодск-Хасаут | 16 | 0 |
| 14 | 25.04.2018 | 12:20 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 52 | 700 |
| 15 | 22.04.2018 | 18:08 | Наезд на препятствие |  | Пятигорск- Карачаевск | 69 | 100 |
| 16 | 29.03.2018 | 14:07 | Съезд с дороги |  | Пятигорск- Карачаевск | 68 | 550 |
| 17 | 20.03.2018 | 23:05 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 58 | 650 |
| 18 | 12.03.2018 | 8:40 | Опрокидывание |  | Пятигорск- Карачаевск | 50 | 0 |
| 19 | 08.03.2018 | 21:35 | Наезд на стоящее ТС |  | Усть-Джегута - Кисловодск | 29 | 250 |
| 20 | 22.02.2018 | 21:53 | Наезд на стоящее ТС | с. Учкекен, ул. А.Ижаева, 57А |  |  |  |
| 21 | 14.02.2018 | 21:45 | Столкновение |  | Пятигорск- Карачаевск | 61 | 760 |
| 22 | 11.02.2018 | 6:47 | Падение пассажира |  | Пятигорск- Карачаевск | 54 | 760 |

На территории Малокарачаевского муниципального района Карачаево- Черкесской республики за период с 2015 года по момент разработки настоящего документа (июль 2018 года) произошло 1299 дорожноДТП, из них 110 подпадают в статистическую отчетность, в которых 18 человек погибло, 180 человек получили ранения, из них 2 детей погибло и 9 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

| Период совершения ДТП, год. | Общее кол-во ДТП, шт. | Количество ДТП, подпадающих под статистическу ю отчетность, шт. | Кол-во раненых, чел. | Кол-во погибших, чел. | Кол-во раненых, чел. (дети) | Кол-во погибших, чел. (дети) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 389 | 27 | 43 | 5 | 4 | 0 |
| 2016 | 505 | 27 | 32 | 4 | 4 | 1 |
| 2017 | 288 | 34 | 74 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 (1 полугодие) | 117 | 22 | 31 | 5 | 1 | 1 |
| Итого | 1299 | 110 | 180 | 18 | 9 | 2 |

Согласно проведенного анализа наиболее аварийными на территории Малокарачаевского района являются участки АД «Пятигорск – Карачаевск» в границах населенных пунктов Джага, Учкекен, Первомайское, Терезе.

Местами концентрации ДТП на автомобильной дороге «Пятигорск – Карачаевск» являются: км. 44, участок км. 53-59.

На основании вышеизложенного, необходимо принять срочные меры по повышению безопасности дорожного движения на следующих участках:

- км.  56+0  –   56+300   (5   ДТП   за   рассматриваемый   период)   –  с. Учкекен, ул. Ленина в районе пересечения с пер. Клубный.

Вероятной причиной возникновения аварийных ситуаций является наличие объекта массового притяжения граждан (центр занятости населения, Мечеть, магазин «Магнит», многоквартирный жилой дом), в районе которых отсутствует место для временного хранения автомобилей и обустроенный пешеходный переход. Также, пер. Клубный является одной из основных улиц, связывающих с. Учкекен и п. Римгорский.

Предложения по ликвидации аварийного участка:

  - строительство светофорного объекта на пересечении АД «Пятигорск – Карачаевск» - пер. Клубный;

  - обустройство пешеходных переходов через АД «Пятигорск – Карачаевск» и пер. Клубный;

  - установка пешеходных ограждений;

  - установка ДЗ приоритета;

  - обустройство достаточного количества парковочных мест.

- км.  58+650  –  58+830  (6  ДТП  за  рассматриваемый  период)  –     с.    Первомайское,    ул.    Шоссейная    на    участке     от     пересечения     с  ул. Правобережная до Мечети.

Вероятной причиной возникновения аварийных ситуаций является наличие объекта массового притяжения граждан (Мечеть) и объекта дорожного сервиса (АЗС), в районе которых отсутствует место для временного хранения автомобилей и обустроенный пешеходный переход.

Предложения по ликвидации аварийного участка:

  - обустройство пешеходных переходов через автомобильную дорогу

«Пятигорск – Карачаевск» и примыкание в районе Мечети;

  - установка дорожных знаков приоритета;

  - обустройство достаточного количества парковочных мест.

- км  61+589   –   61+800   (3   ДТП   за   рассматриваемый   период)   с. Первомайское, по ул. Шоссейная между примыканиями ул.  Абуковская  и ул. Горная. Вероятной причиной возникновения аварийных ситуаций является наличие большого числа не оборудованных должным образом ДЗ приоритета примыканий   второстепенных   улиц   к   АД   на    маленьком    промежутке  (16 примыканий на 1 км АД).

Предложения по ликвидации аварийного участка:

  - установка дорожных знаков приоритета.

Причинами возникновения ДТП на территории Малокарачаевского района в целом являются действие (или бездействие) участников ДД, сложившиеся дорожные условия и состояние ТСОДД.

Мероприятия, внедряемые в местах концентрации ДТП, имеют большую эффективность сокращению аварийности, чем те же мероприятия, внедряемые на менее опасных участках АД. В очагах аварийности эффективность отдельных мероприятий достигает 60 – 85 %, что при их массовом внедрении определяет гарантированное сокращение ДТП на 30 – 50 %. При средней концентрации ДТП, достигающей 30 %, сокращение количества ДТП может, составить 9 — 15 %.

Поскольку реализация программно-целевой методологии по сокращению и предотвращению ДПТ напрямую связана с выделяемыми для этого объемами финансирования, то гарантиями ожидаемого сокращения аварийности являются обоснованное выделение финансов и рациональное использование ресурсов.

По итогам проведенного количественного и качественного анализа материалов ДТП КСОДД предусмотрены мероприятия по повышению уровня БДД в наиболее аварийных местах и на локальных участках возникновения ДТП путем применения комплекса мер по обустройству АД и ТСОДД.

с. Первомайское

место концентрации ДТП

с. Учкекен

место концентрации ДТП

### Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств.

БДД представляет собой систему, имеющую двух субъектов: водителя и пешехода. Их взаимодействие локализовано в рамках определенной территории, которая включает в себя АД, тротуары, светофоры, пешеходные переходы, парковки и прочие составляющие дорожной инфраструктуры. Урбанизация, интенсификация ДД, увеличение количества ТС не только влекут за собой рост числа ДТП, но и способствуют трансформации основ взаимодействия пешеходов и водителей.

Социологическое исследование, результаты которого позволили провести сравнительный анализ мнений, оценок пешеходов и водителей относительно различных аспектов:

Большинство считают, что ПДД необходимо соблюдать.

Треть считают, что ПДД необходимо соблюдать и соблюдают их всегда. 8,0% пешеходов признались, что действуют так, как удобнее.

Большинство опрошенных водителей оценивают степень БДД как удовлетворительную. Однако пешеходы чаще называли ее хорошей.

Анализ данного аспекта в динамике показал, что водители несколько позитивней оценивают изменения в ОБДД, произошедшие за последнее время. При этом каждый третий водитель и пешеход считают, что особых изменений не произошло. Количество тех, кто отметил ухудшение, в двух группах также примерно одинаково 10%.

Взаимодействие пешеходов и водителей, а точнее сказать, культура их общения, представляет собой один из факторов ОБДД на АД в современном пространстве.

Водители и пешеходы сходятся во мнении, что рост числа ДТП на АД происходит вследствие нарушения правил безопасности со стороны водителей. Однако водители не исключают и вину пешеходов.

Аналогичная картина сложилась в оценке невнимательности участников ДД. На невнимательность водителей указали и водители и пешеходы, как и на невнимательность самих пешеходов.

Единство обследуемые из двух групп проявили в отношении таких причин роста числа ДТП, как «плохое состояние АД», «отсутствие и недостаточное количество наземных переходов и тротуаров», «недостаточное количество ТСОДД», «недостаточное количество ОПОТ», «неприрывный рост числа ТС».

Мнения водителей и пешеходов относительно мер повышения БДД на АД также в чем-то были схожи, а в чем-то разнились. Большинство согласились с необходимостью усиления обучения правилам поведения и увеличения количества наземных переходов. Однако сторонников ужесточения наказания для водителей среди самих водителей гораздо меньше, чем среди пешеходов. При этом водители чаще выступают сторонниками ужесточения наказания для пешеходов.

Обеспокоенность у жителей Малокарачаевского муниципального района вызывает состояние дорожного полотна, которое долгое время не подвергалось капитальному ремонту. Жители также жалуются на то, что из-за ненадлежащего состояния АД и недостаточного количества ТСОДД случаются аварии.

Раздел 2. Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД (варианты проектирования). Укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

В ходе разработки КСОДД были проработаны несколько вариантов проектирования:

- ОБДД путем повышения транспортной доступности за счет повсеместного развития сети АД и их обустройства ТСОДД. (Поэтапное строительство и приведение АД в соответствие требованиям действующего законодательства).

- ОБДД путем предпочтительного применения ТСОДД. (Установка ТСОДД с целью повсеместного снижения скоростного режима и ограничения движения отдельных видов транспорта).

2. ОБДД путем формирования каркаса АД, обеспечивающих удобство передвижения ТС и пешеходов. (Создание каркаса АД с усовершенствованным покрытием на участках УДС, прилегающих к объектам социального значения и имеющих высокую интенсивность движения, и первоочередное развитие тротуарных связей и ОПОТ).

Оценка, сравнение и выбор предлагаемого к реализации варианта осуществлялся на основании результатов прогнозирования параметров ДД, в том числе с использованием программных средств и математического моделирования.

Выбор предлагаемого к реализации варианта осуществлялся на основе сравнения показателей эффективности каждого варианта с базовым, за который могут была приняты существующая ситуация по ОДД. Оценка вариантов проектирования осуществлялась на основе существующего и прогнозируемого уровней БДД, затрат времени на передвижение ТС и пешеходов, уровня загрузки АД движением, перепробега ТС, удобства пешеходного движения.

На основании проведенной оценки вариантов проектирования и исходя из сложившихся дорожных условий и  объемов  доводимого  финансирования,  для скорейшего достижения целей, поставленных КСОДД, был выбран вариант

- «ОБДД путем формирования каркаса АД, обеспечивающих удобство передвижения ТС и пешеходов. (Создание каркаса АД с усовершенствованным покрытием на участках УДС, прилегающих к объектам социального значения и имеющих высокую интенсивность движения, и первоочередное развитие тротуарных связей и ОПОТ)».

## Раздел 3. Мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта проектирования.

### Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения удобства передвижения предусмотрен комплекс мер по развитию АД и пешеходных связей.

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» установлены требования к тротуарам и пешеходным дорожкам.

Тротуары или пешеходные дорожки устраивают на дорогах с твердым покрытием, проходящих через населенные  пункты.  На  дорогах  I-III категорий тротуары обязательны на всех участках, проходящих через населенные пункты, независимо от интенсивности движения пешеходов, а также на подходах к населенным пунктам от зон отдыха при интенсивности движения пешеходов, превышающей 200 чел./сут.

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», регламентируется необходимость по размещению на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории пешеходных переходов в одном уровне с интервалом 200-300 м.

С целью обеспечения транспортной и пешеходной связанности территорий и канализирования пешеходных потоков необходимо проведение комплекса последовательных мер по приведению в соответствие требованиям действующего законодательства и развитию УДС

|  | Наименование мероприятия | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| Учкекенское сельское поселение |
| село Учкекен |
| 1 | ремонт АД ул. Профсоюзная | 500,0 |
| 2 | ремонт АД пер. Базарный | 500,0 |
| 3 | ремонт АД ул. Боташева |  |
| 4 | ремонт АД ул. Лермонтова | 200,0 |
| 5 | ремонт АД ул. Умара Алиева | 1 000,0 |
| 6 | ремонт АД пер. Первомайский | 800,0 |
| 7 | ремонт АД пер. Тупиковый | 180,0 |
| 8 | ремонт АД ул. Чкалова | 2 200,0 |
| 9 | ремонт АД ул. Хабова | 3 000,0 |
| 10 | ремонт АД ул. Счастливая | 400,0 |
| 11 | ремонт АД ул. Хрущева | 520,0 |

| 12 | ремонт АД ул. Октябрьская | 1 600,0 |
| --- | --- | --- |
| 13 | обустройство тротуара от пер. Клубный с. Римгорское | 450,0 |
| 14 | обустройство тротуара по ул. Профсоюзная | 100,0 |
| 15 | обустройство тротуара по ул. Умара Алиева |  |
| 16 | обустройство тротуара по пер. Базарный |  |
| 17 | обустройство тротуара по ул. Калеж | 830,0 |
| 18 | обустройство тротуара по ул. Заречная | 650,0 |
| 19 | обустройство тротуара по ул. Интернациональная | 160,0 |
| 20 | обустройство тротуара по АД пер. Больничный | 980,0 |
| 21 | обустройство тротуара по АД ул. Кумыш - Куланская (бортовой камень) | 1 350,0 |
| 22 | обустройство тротуара по ул. Суворова | 280,0 |
| 23 | обустройство тротуара по ул. Карла Маркса | 1 300,0 |
| 24 | обустройство тротуара по ул. Лермонтова | 100,0 |
| 25 | обустройство тротуара по пер. Школьный | 200,0 |
| 26 | обустройство тротуара по ул. Хрущева | 340,0 |
| 27 | обустройство тротуара по ул. Октябрьская | 1 200,0 |
| Джагинское сельское поселение |
| село Джага |
| 28 | ремонт АД пер. Гаражный | 260,0 |
| 29 | ремонт АД пер. Водный | 190,0 |
| 30 | ремонт АД ул. Школьная | 720,0 |
| 31 | ремонт АД ул. Центральная (в границах существующей застройки) | 1 500,0 |
| 32 | ремонт АД ул. Центральная (от существующей застройки до с. Учкекен) | 600,0 |
| 33 | обустройство тротуара по пер. Гаражный | 260,0 |
| 34 | обустройство тротуара по пер. Водный | 190,0 |
| 35 | обустройство тротуара по ул. Школьная | 1 300,0 |
| 36 | обустройство тротуара по ул. Центральная (в границах существующей застройки) | 1 500,0 |
| Кичи-Балыкское сельское поселение |
| село Кичи-Балык |
| 37 | ремонт АД ул. Школьная | 100,0 |
| 38 | ремонт АД ул. Центральная | 1 000,0 |
| село Хасаут |
| 39 | ремонт АД Кичи-Балык - м. Хасаут | 16 700,0 |
| 40 | ремонт АД ул. Б.Шаманова | 300,0 |
| 41 | обустройство тротуара по ул. Школьная | 400,0 |

| Красновосточное сельское поселение |
| --- |
| село Красный Восток |
| 42 | ремонт АД ул. Школьная | 410,0 |
| 43 | капитальный ремонт АД от ул. Набережная до ул. К.Макова, 15 | 130,0 |
| 44 | ремонт АД ул. Кооперативная | 430,0 |
| 45 | ремонт АД ул. Комсомольская | 130,0 |
| 46 | обустройство тротуара по ул. Комсомольская | 600,0 |
| 47 | обустройство тротуара по ул. Первомайская | 120,0 |
| 48 | обустройство тротуара по ул. Школьная | 320,0 |
| 49 | обустройство тротуара по ул. К.Макова | 710,0 |
| 50 | обустройство тротуара по ул. Кооперативная | 430,0 |
| 51 | обустройство тротуара от ул. Набережная до ул. К.Макова, 15 | 130,0 |
| 52 | обустройство тротуара по АД ул. Главная | 3 860,0 |
| 53 | обустройство тротуара по АД ул. Набережная | 2 500,0 |
| Краснокурганское сельское поселение |
| село Красный Курган |
| 54 | ямочный ремонт АД ул. Шоссейная | 50 кв.м |
| 55 | ямочный ремонт АД ул. Набережная | 20 кв.м |
| 56 | ремонт ул. Боташева (подъезд к МБУЗ «КУБ», ул. Боташева, 52) | 100,0 |
| 57 | ямочный ремонт АД в районе ул. М. Боташева, 63 | 40,0 |
| 58 | обустройство тротуара по ул. Шоссейная | 300,0 |
| 59 | ремонт АД ул. Богатырева | 420,0 |
| 60 | ремонт АД ул. Набережная | 740,0 |
| 61 | ремонт АД ул. М.Боташева | 740,0 |
| 62 | обустройство тротуара от ул. Набережная на участке от ул. Курганная до ул. Садовая до ул. Шоссейная | 140,0 |
| 63 | ремонт тротуаров в районе перекрестка ул. Шоссейная | 30,0 |
| 64 | обустройство тротуара по ул. Боташева (подъезд к МБУЗ «КУБ», ул. Боташева, 52) | 240,0 |
| 65 | обустройство тротуара по ул. М.Боташева от ул. Ветлазаретная до перекрестка в районе ул. М. Боташева, 63 | 500,0 |
| 66 | обустройство тротуара по ул. М.Боташева в районе ОУ | 140,0 |
| 67 | обустройство тротуара по ул. Богатырева | 420,0 |
| 68 | обустройство тротуара по ул. Набережная | 740,0 |

| 69 | обустройство тротуара по ул. М.Боташева | 740,0 |
| --- | --- | --- |
| Кызыл-Покунское сельское поселение |
| аул Кызыл-Покун |
| 70 | ямочный ремонт АД «Усть-Джегута-Терезе- подъезд к а. Кызыл-Покун» от АД «Усть- Джегута-Терезе» до ул. Советская | 150,0 кв.м. |
| 71 | ремонт АД ул. Советская | 150,0 |
| 72 | ремонт АД ул. Верхняя | 250,0 |
| 73 | ремонт АД ул. Школьная | 580,0 |
| 74 | обустройство тротуара по АД «Усть-Джегута- Терезе - подъезд к а. Кызыл-Покун» от АД «Усть-Джегута-Терезе» до ул. Советская | 430,0 |
| 75 | обустройство тротуара по ул. Советская | 520,0 |
| 76 | обустройство тротуара по ул. Верхняя | 740,0 |
| 77 | обустройство тротуара по ул. Школьная | 580,0 |
| Первомайское сельское поселение |
| село Первомайское |
| 78 | ремонт АД ул. Мостовая | 600,0 |
| 79 | ремонт АД от ул. Умара Алиева с. Учкекен до мостового сооружения | 260,0 |
| 80 | обустройство тротуара по ул. Мостовая | 480,0 |
| 81 | обустройство тротуара по АД ул. Парковая | 260 |
| 82 | обустройство тротуара по ул. Шоссейная | 4 500,0 |
| 83 | обустройство тротуара по АД ведущим к мостовым сооружениям | 500,0 |
| Римгорское сельское поселение |
| село Римгорское |
| 84 | ремонт АД ул. Школьная | 900,0 |
| 85 | ремонт АД ул. Мостовая | 310,0 |
| 86 | ремонт АД ул. Первомайская | 660,0 |
| 87 | ремонт АД ул. Красивая | 300,0 |
| 88 | ремонт АД ул. Набережная | 1 280,0 |
| 89 | подъезд от мостового сооружения к ул. Школьная | 360,0 |
| 90 | обустройство тротуара по ул. Первомайская | 660,0 |
| 91 | обустройство тротуара по ул. Школьная | 800,0 |
| 92 | обустройство тротуара по ул. Мостовая | 310,0 |
| 93 | обустройство тротуара по ул. Красивая | 300,0 |
| 94 | обустройство тротуара по ул. Набережная | 880,0 |
| 95 | обустройство тротуара по пер. Клубный | 350,0 |
| 96 | обустройство тротуара от мостового сооружения | 360,0 |

|  | до ул. Школьная |  |
| --- | --- | --- |
| Терезинское сельское поселение |
| село Терезе |
| 97 | ремонт АД ул. Джага | 890,0 |
| 98 | ремонт АД ул. Мостовая | 360,0 |
| 99 | ремонт АД ул. Лермонтова | 750,0 |
| 100 | ремонт АД ул. Гагарина | 1 700,0 |
| 101 | ремонт АД ул. Пионерская | 190,0 |
| 102 | ремонт АД ул. Кыйры | 500,0 |
| 103 | ремонт АД ул. Ташлы | 460,0 |
| 104 | обустройство тротуара ул. Джага | 1 300,0 |
| 105 | обустройство тротуара по ул. Мостовая | 340,0 |
| 106 | обустройство тротуара по ул. Лермонтова | 700,0 |
| 107 | обустройство тротуара по ул. Гагарина | 1 600,0 |
| 108 | обустройство тротуара по ул. Ленина | 2 430,0 |
| 109 | обустройство тротуара по АД ул. Октябрьская | 1 200,0 |
| 110 | обустройство тротуара по АД ул. Халилова | 2 200,0 |
| Элькушское сельское поселение |
| село Элькуш |
| 111 | ремонт ул. Центральная | 1 900,0 |
| 112 | ремонт ул. Кая Башы | 900,0 |
| 113 | обустройство тротуара по ул. Центральная | 450,0 |

### Распределение транспортных потоков по сети дорог.

Основные транспортные потоки, в том числе транзитного, грузового и общественного транспорта, на территории Малокарачаевского муниципального района сосредоточены по АД регионального значения:

«Усть-Джегута - Терезе»,

«Пятигорск - Карачаевск»,

«Усть-Джегута - Терезе - подъезд к а. Красный Восток»,

«Усть-Джегута - Терезе - подъезд к а. Терезе».

На внутренних территориях населенных пунктов осуществляется движение исключительно проживающих и работающих в указанной зоне участников ДД, малой интенсивности.

### Совершенствование	системы	информационного	обеспечения участников дорожного движения.

Правильная организация информирования участников ДД является необходимым условием обеспечения безопасного и эффективного ДД. Более полно и четко представленная информация об условиях и требуемых режимах движения позволяет водителям быстрее принимать решения при выборе маршрута, также позволяет строить оптимальные маршруты движения, что помогает исключить перепробеги и нагрузку на УДС. Качественная информационная система позволяет осуществлять быстрый и оптимальный подъезд к местам притяжения.

Все инженерные разработки схем и режимов ДД доводятся в современных условиях до водителей с помощью ТСОДД, которые по существу являются средствами информации. Правила применения ТСОДД определены ГОСТ Р 52289 - 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направлявших устройств». Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются действия водителей. Избыточное количество информации, однако, ухудшает условия работы водителя.

Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в

ДД.

Представляется целесообразным подразделять информацию о ДД на три

группы:

- дорожную,

- внедорожную,

- обеспечиваемую на рабочем месте водителя.

К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а также пешеходов) с помощью ТСОДД.

Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания (газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио и телевидению, обращенная к участникам ДД о типичных маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог, оперативных изменениях в схемах ОД и т.д.

Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками, контролирующими показатели режима движения: например, скорость движения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке ТС. Особое место занимают получившие развитие навигационные системы. Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести ТС к намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с наименьшими затратами.

Маршрутное ориентирование представляет собой систему информационного обеспечения водителей, которая помогает водителям четко ориентироваться на транспортных развязках, избегать ошибок в выборе направления движения, дает возможность смягчать транспортную ситуацию на перегруженных направлениях. Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных владельцев ТС. От его наличия весьма существенно зависят четкость и экономичность работы такси, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, связи, аварийных служб. Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают потерю времени при выполнении той или иной транспортной задачи и экономические потери из-за перерасхода топлива. Действия водителей увеличивают опасность возникновения конфликтных ситуаций в случаях внезапных остановок при необходимости узнать о расположении нужного объекта и недозволенного маневрирования с нарушением правил для скорейшего выезда на правильное направление.

В рамках разработки КСОДД Карачаевского муниципального района внедрение новых систем информационного обеспечения не предусматривается, так как используемые средства информирования с учетом сложившихся условий являются достаточными.

С целью совершенствования информационного обеспечения участников ДД КСОДД целесообразно выполнение мероприятия по установке и замене ДЗ: село Элькуш

ДЗ 5.23.1 «Начало населенного пункта»

### село Кичи-Балык

ДЗ 5.23.1 «Начало населенного пункта»

### село Джага

ДЗ 5.23.1 «Начало населенного пункта»

### село Римгорское

ДЗ 6.10.1 «Указатель направлений»

### аул Кызыл-Покун

ДЗ 6.10.1 «Указатель направлений»

ДЗ 5.23.1 «Начало населенного пункта»

### село Красный-Восток

ДЗ 5.23.1 «Начало населенного пункта»

### село Учкекен

ДЗ 5.23.1 «Начало населенного пункта».

### Организация движения маршрутных транспортных средств, пропуска транзитных транспортных потоков и грузовых транспортных средств.

Обустройство ОПОТ на территориях сельских поселений Малокарачаевского района выполнено до вступления в силу СП 42.13330.2016

«Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских поселений», регламентирующего необходимость по размещению:

на магистральных улицах и дорогах регулируемого  движения  в пределах застроенной территории пешеходных переходов в одном уровне с интервалом 200-300 м.;

остановочных пунктов общественного транспорта на линиях пассажирского транспорта в пределах территории поселений

для автобусов - 400-600 м; экспресс-автобусов - 800-1200 м.

Остановочный пункт на участках дорог в пределах населенных пунктов должен состоять из следующих элементов:

- остановочная площадка;

- посадочная площадка;

- заездной «карман»;

- боковая разделительная полоса;

- тротуары и пешеходные дорожки;

- автопавильон;

- пешеходный переход;

- скамья;

- урна для мусора;

- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения);

- освещение (при расстоянии до места возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м).

При прохождении дорог по территории населенных пунктов остановочные пункты размещают с обеспечением следующих требований:

на дорогах скоростного и улицах непрерывного движения - вне габаритов проезжей части в непосредственной близости от внеуличных пешеходных переходов, на боковых проездах (в случае их наличия);

на магистральных дорогах и улицах общегородского значения с регулируемым движением и районных при уровне загрузки не более 0,6 - в габаритах проезжей части;

на магистральных дорогах и улицах с проезжей частью в одну-две полосы движения в одном направлении при уровне загрузки более 0,6 - в заездных

«карманах»;

Остановочные пункты на магистралях районного значения следует размещать за перекрестком или за наземным пешеходным переходом на расстоянии не менее 25 м и 5 м соответственно.

Длину остановочной площадки принимают в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус или троллейбус, но не более 60 м.

Ширину посадочной площадки следует принимать в зависимости от пассажирооборота остановочного пункта, но не менее 1,5 м.

Посадочную площадку размещают в пределах тротуара или полосы, отделяющей проезжую часть от тротуара.

Возвышение посадочной площадки над остановочной площадкой должно составлять 0,20 м.

С целью обеспечения безопасных условий движения на перегонах улиц с проезжей частью шириной менее 15 м расстояние между остановочными пунктами автобусов и троллейбусов встречных направлений следует принимать от 30 до 50 м один от другого.

Посадочные площадки на всех остановочных пунктах в районах с холодным климатом должны быть, как правило, оборудованы павильонами для пассажиров, а в районах с умеренным или жарким климатом - навесами.

В павильонах должны быть установлены скамья и урна для мусора.

С целью обеспечения упорядочивания посадки и высадки пассажиров и канализирования пешеходных потоков необходимо проведение комплекса последовательных мер по строительству новых и приведению существующих ОПОТ в соответствие требованиям действующего законодательства.

Интенсивное транзитное движение и движение грузовых ТС осуществляется по АД регионального значения, проходящим по территории сельских поселений.

Реализация предусмотренных КСОДД мероприятий позволит обеспечить безопасность участников ДД без ограничения движения вышеуказанных ТС.

На основании данных полученных в первом этапе разработки КСОДД была выявлена необходимость проведения следующих мероприятий.

|  | Обустройство ОПОТ | Кол-во,шт |
| --- | --- | --- |
| Учкекенское сельское поселение |
| село Учкекен |
| 1 | ул. Ленина - ул. Алиева | 2 |
| 2 | ул. Ленина - ул. Боташева | 2 |
| 3 | ул. Ленина - пер. Канальный | 2 |
| 4 | ул. Ленина - ул. Октябрьская | 2 |
| 5 | ул. 20 Партсъезда - пер. Первомайский | 2 |
| 6 | ул. 20 Партсъезда - ул. Хрущева | 2 |
| 7 | ул. 20 Партсъезда - пер. Кузнечный | 2 |
| 8 | ул. 20 Партсъезда - ул. Лайпанова | 2 |
| 9 | ул. Ижаева - ул. Серова | 2 |
| 10 | ул. Ижаева - ул. Кошевого | 2 |
| 11 | ул. Ижаева - ул. К. Маркса | 2 |

| 12 | ул. К. Маркса - ул. Суворова | 2 |
| --- | --- | --- |
| 13 | ул. Горная - ул. Кумыш-Куланская | 2 |
| Джагинское сельское поселение |
| село Джага |
| 14 | ул. Шоссейная в районе ул. Школьная | 2 |
| 15 | в районе ул. Шоссейная, 80 | 2 |
| Красновосточное сельское поселение |
| село Красный Восток |
| 16 | в районе ул. Комсомольская, 21а | 2 |
| 17 | ул. Главная в районе ул. Шереметова | 2 |
| 18 | ул. Главная в районе ул. Подкумская | 2 |
| 19 | ул. К.Макова в районе ул. З.Огузова | 2 |
| 20 | ул. Набережная в районе ул. Курганная | 2 |
| 21 | ул. Набережная в районе ул. Бежанова | 2 |
| Краснокурганское сельское поселение |
| село Красный Курган |
| 22 | ул. Шоссейная в районе ул. Московская | 2 |
| 23 | ул. Шоссейная в районе пешеходного спуска с ул. Набережная на участке от ул. Курганная до ул. Садовая | 2 |
| 24 | ул. Шоссейная в районе дома № 14г | 1 |
| 25 | ул. Московская в районе ул. Огородная | 2 |
| Кызыл-Покунское сельское поселение |
| аул Кызыл-Покун |
| 26 | АД «-Джегута-Терезе» в районе АД «Усть- Джегута-Терезе - подъезд к а. Кызыл-Покун» от АД «-Джегута-Терезе» | 2 |
| Первомайское сельское поселение |
| село Первомайское |
| 27 | ул. Шоссейная в районе ул. Правобережная и ул. Кавказская | 2 |
| 28 | ул. Шоссейная в районе ул. Правобережная и ул. Мостовая | 2 |
| 29 | ул. Шоссейная «Россети» | в | районе | Черкесскэнерго | 2 |
| 30 | ул. Шоссейная в районе ул. Перевальная и ул. У.Алиева | 1 |
| Терезинское сельское поселение |
| село Терезе |
| 31 | ул. Ленина в районе пер. Солнечный | 2 |
| 32 | ул. Ленина в районе ул. Мостовая | 2 |

| 33 | ул. Октябрьская - ул. Ленина | 2 |
| --- | --- | --- |
| 34 | ул. Октябрьская - ул. Халилова | 1 |
| 35 | ул. Халилова - ул. Мостовая | 2 |

В рамках КСОДД не предлагается дополнительных мероприятий по ограничению доступа ТС на определенные территории. В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть необходимость использования указанной меры оптимизации ОДД. В таких случаях Приказ Минтранса РФ от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения» предусматривает разработку ПОДД без предварительной разработки КСОДД.

Для удобства реализации работ по обустройству ОПОТ в рамках КСОДД были разработаны типовые схемы реализации указанных мероприятий.

Схема 1.

Схема 2.

### Скоростные режимы движения транспортных средств на отдельных участках дорог.

Превышение скорости и неправильный выбор скорости применительно к конкретным условиям ДД практически повсеместно признаны основными факторами, влияющими как на количество, так и на тяжесть ДТП.

Высокие скорости повышают риск попадания в ДТП по целому ряду причин. Велика вероятность того, что водитель может не справиться с управлением ТС, будет не в состоянии предвидеть надвигающуюся опасность,  в результате чего другие участники ДД могут неправильно оценить скорость его ТС. Очевидно, что расстояние, на которое перемещается объект в единицу времени, а также расстояние, которое проедет водитель до того, как он отреагирует на небезопасную ситуацию, сложившуюся на дороге перед ним, прямо пропорционально скорости транспортного средства. Кроме того, тормозной путь транспортного средства после того, как водитель отреагирует и затормозит, будет тем больше, чем выше скорость. С целью снижения уровня аварийности и повышения БДД необходимо уделить особое внимание мероприятиям, направленным на снижение скоростного режима.

Особую актуальность данный вопрос имеет в городах Российской Федерации в силу законодательно установленного «нештрафуемого» порога в 20 км/ч. И если на загородных АД это как правило не приводит к повышению аварийности и тяжести последствий, то движение со скоростью порядка 80 км/ч по территории населенных пунктов, характеризующимися порой весьма насыщенным пешеходным движением, является опасным.

В настоящее время на территории Карачаевского муниципального района ограничение скоростного режима введено в местах скопления детей и местах массового притяжения граждан.

Проведенный анализ показал, что на территории Малокарачаевского муниципального района расположены участки УДС, на которых принудительное ограничение скоростного режима движения осуществляется путем применения ИН без обустройства указанных ТСОДД ДЗ

3.24 «Ограничение максимальной скорости», 1.17 «Искусственная неровность» и линиями дорожной разметки.

В	соответствии	с	требованиями	ГОСТ	Р	52289-2004	ДЗ

3.24 «Ограничение максимальной скорости» применяют для запрещения движения всех транспортных средств со скоростью выше указанной на знаке при необходимости введения на участке АД иной максимальной скорости, чем на предшествующем участке.

При ограничении скорости движения на опасных участках АД (крутые повороты, необеспеченная видимость встречного автомобиля, сужение дороги и т.п.) зона действия знака должна соответствовать протяженности опасного участка.

Если на данном участке устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от максимальной скорости движения на предшествующем

участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом	не	более	20	км/ч	путем	последовательной	установки	знаков

3.24 «Ограничение максимальной скорости» на расстоянии 100-150 м друг от друга.

Значение скорости, указываемое на ДЗ, должно соответствовать конструкции неровности.

С целью ОБДД в рамках реализации мероприятий по совершенствованию ОДД КСОДД предусмотрены мероприятия по снижению скоростного режима движения ТС на участках АД, непосредственно прилегающих к территориям ОУ, и в местах расположения нерегулируемых ПП с большими значения интенсивностей движения пешеходов.

В рамках КСОДД разработаны типовые схемы обустройства участков АД в местах ограничения скоростного режима и установки ИН.

Схема 1.

Схема 2.

### Формирование единого парковочного пространства.

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры, системы ОДД, научных исследований в области ОДД показывает высокую актуальность направления, связанного с разработкой развития и управления парковочными системами.

Дефицит парковочного пространства выдвигает на одно из центральных мест в транспортных проблемах задачу комплексного решения управления парковками.

Ситуация осложняется бесконтрольной парковкой ТС, в связи с чем снижается уровень БДД и пропускная способность УДС.

Формирование единого парковочного пространства позволяет предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить несанкционированную хаотичную стоянку ТС, вопреки действию запрещающих ДЗ, а также повысить уровень БДД и снизить социальную напряженность населения.

В ходе проведения работ собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве на территории Малокарачаевского муниципального района. Информация о существующих парковочных мощностях была получена на основании натурных обследований и геоинформационных сервисов в сети интернет.

Анализ полученной информации позволил оценить степень удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им нагрузку на УДС.

В настоящий момент ввиду наличия достаточного количества свободных земельных участков, владельцы ТС самостоятельно устраивают парковки в удобном для них месте. Самостоятельное устройство парковок может повлечь за собой затруднение движения, нарушение правил парковки, нерегламентированное использование участков может стать причиной нарушения границ линий отвода различных видов коммуникаций (газопроводы, водопроводы, линии электропередач и т.д.), ТС, припаркованные на самостоятельно устроенных парковках, могут мешают движению пешеходов. Парковка на газонах влечет за собой распространение грязи по УДС, что негативно складывается на здоровье жителей.

В результате исследования парковочного пространства и анализа исходных данных были выявлены следующие недостатки:

- недостаток парковок у мест проживания, мест приложения труда и отдыха;

- хаотичная парковка индивидуальных автомобилей;

- слабый контроль существующего парковочного пространства. Предлагаемые пути решения выявленных проблем:

- увеличение числа парковочных мест;

- усиление борьбы с незаконной парковкой на газонах и тротуарах во дворах; (задействование различных органов власти для тотального пресечения нарушений правил парковки на тротуарах и газонах во дворах);

- изменения градостроительных требований к застройщикам.

Ввиду преобладания на территории Малокарачаевского муниципального района индивидуальной жилой застройки, позволяющей осуществлять парковку и хранение ТС на территории частных земельных участков, предлагается, с учетом существующей необходимости, организовать комплекс мероприятий по обустройству дополнительных парковочных мест у объектов притяжения (здравоохранения, образования, культуры, спорта, магазинов и промышленных объектов) и вдоль УДС:

### село Красный курган

обустройство	парковки	ТСОДД	и	местами	для	транспортных	средств инвалидов в районе МБУЗ «КУБ», ул. Боташева, 52

обустройство	парковки	ТСОДД	и	местами	для	транспортных	средств инвалидов в районе ул. М. Боташева, 63

обустройство парковки в том  числе  местами  для  ТС  инвалидов  в  районе  ул. М.Боташева, 25

обустройство парковки в том  числе  местами  для  ТС  инвалидов  в  районе  ул. М.Боташева, 43

### село Элькуш

обустройство	мест	для	стоянки	ТС	в	том	числе	инвалидов	в	районе ул. Центральная, 64

обустройство ПП в районе ул. Центральная, 35

### село Кичи-Балык

обустройство парковочных мест в том числе для ТС инвалидов в районе ОУ и по ул. Центральная в районе дома № 1

### село Джага

обустройство	мест	для	парковки	в	том	числе	ТС	инвалидов	в	районе ул. Школьная, 43

ул. Школьная - пер. Западный ул. Шоссейная - пер. Водный село Римгорское

обустройство	парковки	в	том	числе	местами	для	транспортных	средств инвалидов в районе ул. Школьная, 42

обустройство	парковки	в	том	числе	местами	для	транспортных	средств инвалидов в районе ул. Первомайская, 53

### аул Кызыл-Покун

обустройство парковки на 10 мест в районе ул. Школьная, 7 обустройство парковки на 10 мест в районе ул. Советская, 33б

### село Красный-Восток

обустройство парковки, в том числе для ТС инвалидов, по в районе ул. Главная, 75

обустройство	парковки,	в	том	числе	для	ТС	инвалидов,	по	в	районе ул. К.Макова, 15

обустройство	парковки,	в	том	числе	для	ТС	инвалидов,	по	в	районе ул. Школьная, 1в

обустройство	парковки,	в	том	числе	для	ТС	инвалидов,	по	в	районе ул. Школьная, 4

обустройство	парковки,	в	том	числе	для	ТС	инвалидов,	по	в	районе ул. Школьная, 17

### село Терезе

обустройство парковки в районе ул. Ленина, 109 ТСОДД

обустройство парковки в районе ул. Джага, 49 ТСОДД

обустройство парковки в районе ул. Октябрьская, 4 ТСОДД

обустройство	парковки	по	ул.	Джага	в	районе	ул.	Ленина,	13	ТСОДД (выделение мест для парковки ТС инвалидов)

обустройство парковки по ул. Ленина в районе ул. Ленина, 13 ТСОДД (выделение мест для парковки ТС инвалидов)

обустройство парковки по ул. Октябрьская в районе ул. Халилова ТСОДД (выделение мест для парковки ТС инвалидов)

### село Первомайское

обустройство парковки в районе ул. Шоссейная, 61

### село Учкекен

ул. У.Алиева в районе ул. Ленина, 146

ул. Боташева, 1в

пер. Базарный, 13

ул. Ленина, 5

ул. Кумыш-Куланская - ул. Куланская ул. Карла Маркса (ул. Ижаева, 1).

Мероприятия	по	обустройству	парковочных	мест	целесообразно выполнять в рамках работ по ремонту АД.

### Мероприятия	по	совершенствованию	организации	дорожного движения (ОДД).

С целью совершенствования и обеспечения БДД и приведения УДС в состояние, удовлетворяющее требованиям нормативной документации на территории Малокарачаевского муниципального района необходимо выполниение следующие мероприятия:

### село Красный Курган

установка	ДЗ	5.16	«Место	остановки	автобуса	и(или)	троллейбуса»	на существующих ОПОТ

обустройство ТСОДД ул. Новая в районе ОУ (ИН, СО Т.7, ДЗ, ограждения) обустройство ул. М.Боташева в районе ОУ ТСОДД в том числе обустройство существующих ИН ДЗ

обустройство ДЗ ИН по ул. М. Боташева

обустройство ТСОДД ул. М.Боташева в районе ОУ

установка	ДЗ	8.13	«Направление	главной	дороги»	на	перекрестках	по ул. М.Боташева в районе домов № 25, 28, 63.

### установка ДЗ приоритета:

ул. Шоссейная - ул. Богатырева

на Т-образном перекрестке ул. Шоссейная в районе дома № 4 на Т-образном перекрестке ул. Боташева в районе дома № 57/1 на Т-образном перекрестке ул. М.Боташева в районе дома № 63

на Т-образном перекрестке ул. Новая - ул. Набережная на перекрестке ул. Новая в районе ОУ

### обустройство ПП:

ул. Шоссейная - ул. Московская - ул. Боташева

ул. Шоссейная в районе пешеходного спуска с ул. Набережная на участке от  ул. Курганная до ул. Садовая

ул. Шоссейная - ул. Богатырева

ул. Шоссейная в районе домов №2-4

ул. Набережная - ул. Боташева

ул. Новая - ул. М. Боташева

ул. М.Боташева в районе дома № 4

ул. М.Боташева в районе дома № 2

ул. Набережная на участке от ул. Садовая до ул. Курганная ул. Набережная в районе ул. Полевая

ул. Московская в районе ул. Огородная

### село Элькуш

замена ДЗ 5.23.1 «Начало населенного пункта»

установка ДЗ 8.3.1 «Зона действия» совместно с ДЗ 3.24 «Ограничение максимальной скорости» по ул. Центральная

перенос ДЗ 5.16 «Место остановки автобуса и(или) троллейбуса» на автопавильон, доустановка второго ДЗ 5.16 «Место остановки автобуса и(или) троллейбуса» по ул. Центральная

перенос ПП на перекресток по ул. Центральная, обустройство ПП ДЗ 5.19.1,

5.19.2 «Пешеходный переход» в полном объеме

обустройство ПП по ул. Школьной ДЗ 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» в полном объеме

обустройство ул. Школьной в районе ОУ ТСОДД (ДЗ, ИН, ограждения, СО Т.7)

### село Кичи-Балык

замена и установка недостающих ДЗ приоритета на перекрестках АД

«Кисловодск - Хасаут» на въездах в населенный пункт

установка ДЗ 5.23.1 «Начало населенного пункта» на въездах в населенный пункт

замена ДЗ 1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот» по АД «Кисловодск - Хасаут» в границах населенного пункта

установка ДЗ 5.16 «Место остановки автобуса и(или) троллейбуса» в районе  ул. Центральная, 1 и ул. Школьная, 12

установка ДЗ приоритета на перекрестке ул. Школьная - АД «Кисловодск - Хасаут»

обустройство ИН по ул. Школьная в соответствии с требованиями ГОСТ, установка ДЗ приоритета на перекрестке ул. Школьная - ул. Центральная

обустройство ТСОДД участка ул. Школьная в районе ОУ (СО Т.7, ограждения, ДЗ)

### село Джага

замена и установка ДЗ 5.23.1 «Начало населенного пункта»

доустановка ДЗ 5.16 «Место остановки автобуса и(или) троллейбуса» на ОПОТ по ул. Шоссейная

обустройство ТСОДД ул. Шоссейная в районе ОУ (СО Т.7, ДЗ, ограждения)

обустройство ТСОДД в районе ОУ по ул. Школьная, 37а, ул. Школьная,47 (СО Т.7, ДЗ, ограждения)

демонтаж одного из двух ПП по ул. Школьная в районе ул. Школьная, 37а обустройство ИН по ул. Школьная ДЗ

### установка ДЗ приоритета:

ул. Центральная - ул. Школьная

на мостовых сооружениях, не обеспечивающих встречный разъезд ТС ул. Шоссейная - ул. Школьная

ул. Гаражная - ул. Школьная ул. Шоссейная - пер. Водный ул. Школьная - пер. Водный

перекресток в районе ул. Школьная, 80 ул. Центральная - пер. Западный обустройство ПП:

ул. Шоссейная - пер. Восточный ул. Шоссейная - пер. Водный ул. Школьная - пер. Восточный ул. Школьная - пер. Мирный

ул. Школьная - ул. Прудная ул. Школьная - пер. Водный

ул. Школьная - ул. Центральная

ул. Байрамкулова - ул. Центральная

### село Римгорское:

обустройство ТСОДД в районе ОУ по ул. Школьная, 42 (СО Т.7, ДЗ, ограждения)

обустройство ТСОДД в районе ОУ по ул. Школьная, 66А (СО Т.7, ДЗ, ограждения)

обустройство 4 ИН по ул. Первомайская ДЗ

### установка ДЗ приоритета:

ул. Школьная - пер. Клубный ул. Алиева - пер. Клубный

ул. Первомайская - подъезд от мостового сооружения к ул. Школьная ул. Первомайская - пер. Клубный

ул. Первомайская - ул. Красивая ул. Набережная - ул. Красивая ул. Набережная - ул. Мостовая ул. Школьная - ул. Мостовая

ул. Школьная - ул. Красивая

ул. Школьная - ул. Административная

### обустройство ПП:

ул. Школьная - ул. Богатырева

ул. Школьная - пер. Клубный ул. Алиева - пер. Клубный

ул. Первомайская - подъезд от мостового сооружения к ул. Школьная ул. Первомайская - пер. Клубный

ул. Первомайская - ул. Красивая ул. Набережная - ул. Красивая ул. Набережная - ул. Мостовая ул. Школьная - ул. Мостовая

ул. Школьная - ул. Красивая

ул. Школьная - ул. Административная

### аул Кызыл-Покун

установка ДЗ 6.10.1 «Указатель направлений»

установка ДЗ 5.23.1 «Начало населенного пункта»

установка дорожных ограждений на мостовом сооружении по АД «Усть- Джегута-Терезе - подъезд к а. Кызыл-Покун» - 160 м.

обустройство ТСОДД ул. Школьная в районе ОУ (СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения)

### обустройство ПП:

АД «Усть-Джегута-Терезе - подъезд к а. Кызыл-Покун» - АД «Усть-Джегута- Терезе»

в районе ул.Советская, 33б ул. Школьная - ул. Верхняя ул. Школьная - ул. Советская установка ДЗ приоритета:

АД «Усть-Джегута-Терезе - подъезд к а. Кызыл-Покун» - АД «Усть-Джегута- Терезе»

### село Красный-Восток

замена ДЗ 5.23.1 «Начало населенного пункта»

обустройство ИН по ул. Комсомольская ДЗ

обустройство существующих ОПОТ ДЗ 5.16 «Место остановки автобуса и(или) троллейбуса»

обустройство ИН по ул. Главная ДЗ

демонтаж ИН по ул. Главная в районе расположения средств фиксации превышения скоростного режима (или замена ДЗ 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 60 км/ч на 40 км/ч)

обустройство ТСОДД (СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения) АД в районе ОУ по ул.

Кооперативная, 21

обустройство ТСОДД (СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения) ул. Школьная в районе ОУ обустройство ИН по ул. К.Макова ДЗ в соответствии с требованиями ГОСТ

обустройство ИН по ул. Набережная ДЗ

### установка ДЗ приоритета:

ул. Комсомольская - ул. Школьная ул. Главная - ул.К.Макова

на мостовом сооружении не обеспечивающем встречный разъезд ТС

### обустройство ПП:

ул. Комсомольская, 21а

ул. Комсомольская - ул. Школьная

ул. Комсомольская - ул. Первомайская

перенос ПП по ул. Главная на перекресток с ул. Шереметова ул. Главная - ул.К.Макова

в районе ул. Набережная, 89

ул. Набережная - ул. Курганная ул. Набережная - ул. Совхозная ул. Набережная - ул. Бежанова

ул. К.Макова - ул. Школьная

### село Терезе

обустройство существующих ОПОТ ДЗ 5.16 «Место остановки автобуса и(или) троллейбуса»

обустройство ТСОДД (СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения) ул. Ленина в районе ОУ

обустройство ТСОДД (СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения) ул. Джага в районе ОУ

обустройство ТСОДД (СО  Т.7,  ДЗ,  ИН,  ограждения)  ул.  Джага  в  районе  ул. Мостовая

обустройство ИН по ул. Джага ДЗ

обустройство ИН по ул. Октябрьской ДЗ

обустройство ТСОДД (СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения) ул. Халилова в районе ул. Мостовая

установка	ДЗ	8.13	«Направление	главной	дороги»	на	перекрестке ул. Октябрьская - ул. Ленина

замена	ДЗ	1.11.1	«Опасный	поворот»	на	ДЗ	2.1	«Главная	дорога»,

8.13	«Направление	главной	дороги»	на	перекрестке	ул.	Ленина	- ул. Октябрьская

### установка ДЗ приоритета:

ул. Ленина - ул. Тау-Баши

ул. Ленина - ул. Тау-Тюбю

ул. Джага - ул. Октябрьская

ремонт моста по ул. Джага

ул. Ленина - ул. Лермонтова

на мостовых сооружениях не обеспечивающих встречный разъезд ТС

### обустройство ПП:

ул. Ленина - пер. Солнечный

в районе ул. Ленина, 109

ул. Ленина - АД «Усть-Джегута - Терезе» ул. Ленина - ул. Мостовая

ул. Ленина - ул. Лермонтова ул. Ленина - ул. Пионерская ул. Октябрьская - ул. Ленина

ул. Джага - ул. Октябрьская

ул. Октябрьская - ул. Халилова

ул. Октябрьская - ул. Гагарина ул. Лермонтова - ул. Гагарина ул. Пионерская - ул. Гагарина ул. Халилова - ул. Джага

в районе ул. Джага, 49

### село Первомайское

обустройство существующих ОПОТ ДЗ 5.16 «Место остановки автобуса и(или) троллейбуса»

обустройство ТСОДД (СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения в районе ул. Шоссейная, 61 и 104

### установка ДЗ приоритета:

ул. Шоссейная - ул. Родниковая

ул. Шоссейная - ул. Мостовая

ул. Шоссейная - ул. Северная

ул. Шоссейная - ул. Кирова

### обустройство ПП:

ул. Шоссейная - ул. Правобережная

ул. Шоссейная в районе Черкесскэнерго «Россети»

в районе ул. Шоссейная, 18

демонтаж ПП в районе ул. Шоссейная, 102

### село Учкекен обустройство ИН ДЗ:

ул. Умара Алиева ул. Профсоюзная ул. Заречная

ул. Калеж

пер. Больничный пер. Аптечный ул. Надскальная ул. Ижаева

ул. 20 Партсъезда

обустройство ТСОДД (СО Т.7, ДЗ, ограждения) ул. Умара Алиева в районе расположения ОУ (ул. Умара Алиева, 62)

обустройство   ТСОДД   (СО   Т.7,   ДЗ, ограждения)  ул.	Боташева в районе расположения ОУ (ул. Умара.Алиева, 13)

обустройство ТСОДД (СО Т.7, ДЗ, ограждения) ул. Карла Маркса и ул. Ижаева в районе расположения ОУ (ул. Ижаева, 1)

обустройство ТСОДД (СО Т.7, ДЗ, ограждения) ул. 20 Партсъезда в районе  пер. Школьный и расположения ОУ (пер. Школьный, 7)

обустройство ПП на перекрестке ул. Умара Алиева - ул. Боташева ДЗ 5.19.1,

5.19.2 «Пешеходный переход» в полном объеме

обустройство ТСОДД (СО Т.7, ДЗ, ограждения) пер. Школьный в районе расположения ОУ (пер. Школьный, 5)

доустановка пешеходных секций светофорного объекта на перекрестке ул.

Боташева - ул. Ленина

демонтаж старых ДЗ по ул. 20 Партсъезда

замена ДЗ 3.28 «Стоянка запрещена» по пер. Базарному, демонтаж информационной таблички, противоречащей требованиям действующего законодательства

### установка ДЗ приоритета:

ул. У.Алиева - ул. Ленина

ул. Алиева - ул. Профсоюзная

замена ДЗ приоритета ул. Ленина - ул. Профсоюзная

ул. Боташева - ул. Ленина

пер. Базарный - ул. Ленина

пер. Базарный - пер. Банный

ул. Ленина - ул. Калеж

ул. Калеж - ул. Заречная

ул. Заречная - ул. Интернациональная

ул. Интернациональная - ул. Османа Касаева

ул. Горная - ул. Надскальная - ул. Кумыш-Куланская

ул. Кумыш-Куланская - ул. Куланская ул. Заречная - ул. Интернациональная ул. Калеж - ул. Интернациональная ул. Заречная - ул. Калеж

ул. Хабова - пер. Больничный

ул. Кумыш-Куланская - ул. Ижаева

ул. 20 Партсъезда - пер. Кооперативный ул. Хабова - ул. Хрущева

пер. Первомайский - ул. Чкалова

пер. Первомайский - ул. 20 Партсъезда пер. Первомайский - ул. Профсоюзная пер. Подгорный - ул. Чкалова

пер. Подгорный - ул. 20 Партсъезда пер. Подгорный - ул. Хабова

ул. Хабова - пер. Первомайский ул. Хабова - пер. Аптечный

ул. Хабова - пер. Школьный

### обустройство ПП:

ул. Алиева - ул. Профсоюзная

ул. Ленина - ул. Профсоюзная

пер. Базарный - ул. Ленина

перенос ПП по ул. Ленина на перекресток с ул. Профсоюзная

пер. Базарный - пер. Банный

в районе ул. Ленина, 70

ул. Ленина - ул. Калеж

ул. Ленина - ул. Октябрьская

ул. Заречная - ул. Интернациональная ул. Калеж - ул. Интернациональная ул. Заречная - ул. Калеж

ул. Хабова - ул. Калеж

ул. Хабова - пер. Больничный ул. Чкалова - пер. Больничный

ул. Горная - ул. Надскальная - ул. Кумыш-Куланская ул. Кумыш-Куланская - ул. Куланская

ул. Кумыш-Куланская - ул. Ижаева ул. Ижаева - ул. Кашевого

ул. Ижаева - ул. Серова ул. Чкалова - ул. Хрущева

ул. Кумыш-Куланская - ул.Ижаева

ул. 20 Партсъезда - пер. Кооперативный ул. Хабова - ул. Хрущева

пер. Первомайский - ул. Чкалова

пер. Первомайский - ул. 20 Партсъезда пер. Первомайский - ул. Профсоюзная пер. Подгорный - ул. Чкалова

пер. Подгорный - ул. 20 Партсъезда пер. Подгорный - ул. Хабова

ул. Хабова - пер. Первомайский ул. Хабова - пер. Аптечный

ул. Хабова - пер.Школьный ул. К. Маркса - ул. Суворова

ул. К.Маркса - ул. Кумыш-Куланская.

### Организация	движения	пешеходов,	обеспечение	маршрутов безопасного движения детей.

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения в населенных пунктах. Значительная часть путешествий или поездок начинается с ходьбы пешком: до/от остановки ОПОТ или автостоянки. Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет высокие требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида транспорта в обществе сильно связано с качественными критериями - безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или уличным проектированием.

В качестве основных мероприятий по созданию привлекательной среды и повышению безопасности пешеходных перемещений можно выделить следующие:

    - устройство тротуаров;

    - повышение удобства пешеходного движения путем приведения в нормативное состояние существующих тротуаров, а также других объектов транспортной инфраструктуры;

    - устройство ПП;

    - обустройство ПП ограждениями перильного типа, ИН, СО типа Т.7 и др. вблизи ОУ, а так же в местах высокой интенсивности пешеходных потоков;

    - повышение видимости переходов посредством оборудования ПП современными ТСОДД;

    - обустройство пешеходной зоны техническими средствами для обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения.

С целью ОБД пешеходов и обеспечения маршрутов БД детей КСОДД предусмотрены мероприятия по строительству тротуаров, обустройству УДС ТСОДД (ДЗ, ИН, СО Т.7), предупреждающими о приближении к детскому ОУ, и снижению скоростного режима.

|  | Наименование мероприятия | ТСОДД |
| --- | --- | --- |
| Учкекенское сельское поселение |
| село Учкекен |
| 1 | обустройство ТСОДД ул. У.Алиева в районе расположения ОУ (ул. Алиева, 62) | СО Т.7, ДЗ, ограждения |
| 2 | обустройство ТСОДД ул. Боташева в районе расположения ОУ (ул. У.Алиева, 13) | СО Т.7, ДЗ, ограждения |
| 3 | обустройство ТСОДД ул. Базарная в районе расположения ОУ | СО Т.7, ДЗ, ограждения |
| 4 | обустройство ТСОДД ул. Карла Маркса и ул. Ижаева в районе расположения ОУ (ул. Ижаева, 1) | 2 СО Т.7, ДЗ, ограждения |
| 5 | обустройство ТСОДД ул. 20 Партсъезда в районе | СО Т.7, ДЗ, |

|  | пер. Школьный и расположения ОУ (пер. Школьный, 7) | ограждения |
| --- | --- | --- |
| 6 | обустройство ТСОДД пер. Школьный в районе расположения ОУ (пер. Школьный, 5) | 2 СО Т.7, ДЗ, ограждения |
| Джагинское сельское поселение |
| село Джага |
| 7 | обустройство ТСОДД ул. Шоссейная в районе ОУ | СО Т.7, ДЗ, ограждения |
| 8 | обустройство ТСОДД в районе ОУ по ул. Школьная, 37а, ул. Школьная,47 | СО Т.7, ДЗ, ограждения |
| Кичи-Балыкское сельское поселение |
| село Кичи-Балык |
| 9 | обустройство ТСОДД участка ул. Школьная в районе ОУ | СО Т.7, ограждения, ДЗ |
| Красновосточное сельское поселение |
| село Красный Восток |
| 10 | обустройство ТСОДД АД в районе ОУ по ул. Кооперативная, 21 | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения |
| 11 | обустройство ТСОДД ул. Школьная в районе ОУ | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения |
| Краснокурганское сельское поселение |
| село Красный Курган |
| 12 | обустройство ТСОДД ул. Новая в районе ОУ | ИН, СО Т.7, ДЗ, ограждения |
| 13 | обустройство ул. М.Боташева в районе ОУ ТСОДД | ИН, СО Т.7, ДЗ, ограждения |
| Кызыл-Покунское сельское поселение |
| аул Кызыл-Покун |
| 14 | обустройство ТСОДД ул. Школьная в районе ОУ | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения |
| Первомайское сельское поселение |
| село Первомайское |
| 15 | обустройство ТСОДД в районе ул. Шоссейная, 61 и 104 | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения |
| Римгорское сельское поселение |
| село Римгорское |
| 16 | обустройство ТСОДД в районе ОУ по ул. Школьная, 42 | СО Т.7, ДЗ, ограждения |
| 17 | обустройство ТСОДД в районе ОУ по ул. Школьная, 66А | СО Т.7, ДЗ, ограждения |
| Терезинское сельское поселение |
| село Терезе |

| 18 | обустройство ТСОДД ул. Ленина в районе ОУ | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения |
| --- | --- | --- |
| 19 | обустройство ТСОДД ул. Джага в районе ОУ | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения |
| 20 | обустройство ТСОДД ул. Халилова в районе ул. Мостовая | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения |
| 21 | обустройство ТСОДД ул. Джага в районе ул. Мостовая | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения |
| Элькушское сельское поселение |
| село Элькуш |
| 22 | обустройство ул. Школьной в районе ОУ ТСОДД | ДЗ, ИН, ограждения, СО Т.7 |

В рамках КСОДД разработаны типовые схемы обустройства участков АД, с целью повышения безопасности движения пешеходов.

50-100 м

50-100 м

50м

50-100 м

50-100 м

# Раздел 4. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровья населения.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Малокарачаевского муниципального района и характер УДС можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

# Раздел 5. Очередность реализации мероприятий.

Средства, необходимые на реализацию мероприятий КСОДД, рассчитаны для ремонта АД общего пользования местного значения, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета.

Реальная ситуация с возможностями всех уровней бюджетов в настоящее время не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе.

Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт АД).

Расходы на реализацию КСОДД носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Поскольку реализация программно-целевой методологии по ОБДД напрямую связана с выделяемыми для этого объемами финансирования, то гарантиями ожидаемого сокращения аварийности являются обоснованное выделение финансов и рациональное использование ресурсов.

Предлагается следующая очередность реализации мероприятий:

- этап - реализация мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения, совершенствование системы информационного обеспечения участников ДД. (пункты 3.3, 3.7, 3.8 КСОДД).

### Срок реализации предлагаемых мероприятий до 2021 года.

Первоочередными мероприятиями являются установка ДЗ приоритета на перекрестках, обустройство УДС в районах общеобразовательных учреждений и обустройство нерегулируемых пешеходных переходов.

- этап - реализация мероприятий по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий и организации движения маршрутных ТС. (Пункты 3.1, 3.4 КСОДД).

### Срок реализации предлагаемых мероприятий до 2027 года.

Первоочередными являются мероприятия по обустройству тротуаров в местах расположения образовательных учреждений и участках УДС в местах массового скопления граждан и обустройству ОПОТ.

Предлагается метод реализации мероприятий основанный на поочередном выполнении работ по направлению от центра населенного пункта к окраинам.

- этап - Формирование единого парковочного пространства (пункт 3.6.

КСОДД).

### Срок реализации предлагаемых мероприятий до 2031 года.

Раздел 6. Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД.

УДС Малокарачаевского муниципального района является элементом транспортной системы Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации в целом, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией УДС на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Развитие УДС должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Данные в КСОДД предложения по развитию УДС предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию УДС. Система управления КСОДД и контроль над ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

В рамках реализации КСОДД разработана программа, включающая в себя перечень мероприятий, направленных на повышение уровня БДД и проведена оценка необходимых объемов финансирования.

Механизм реализации КСОДД должен базироваться на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей КСОДД. Заказчиком КСОДД является администрация Малокарачаевского муниципального района. Ответственным за реализацию КСОДД в рамках подразделений администрации, является лицо, назначаемое постановлением главы администрации в соответствии с установленным порядком. При реализации КСОДД назначаются координаторы КСОДД, обеспечивающие общее управление реализацией конкретных мероприятий, прописанных в КСОДД.

Основными функциями администрации Малокарачаевского муниципального района по реализации КСОДД являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию КСОДД;

- реализация мероприятий КСОДД;

- подготовка и уточнение перечня мероприятий, прописанных в схеме, и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации мероприятий КСОДД;

- обеспечение	взаимодействия	органов	местного	самоуправления	и организаций, участвующих в реализации КСОДД;

- мониторинг и анализ реализации КСОДД;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга КСОДД;

- осуществление оценки эффективности КСОДД;

- подготовка  докладов	о  ходе	реализации  КСОДД  главе	администрации муниципального образования и предложений о ее корректировке;

- осуществление	мероприятий	в	сфере	информационного	освещения	и сопровождения реализации КСОДД.

В рамках осуществляемых функций администрация подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации КСОДД. Общий контроль над ходом реализации КСОДД осуществляет глава администрации Карачаевского городского округа.

Внесение изменений в КСОДД осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения КСОДД.

Корректировка КСОДД осуществляется в случаях:

  - отклонений в выполнении мероприятий КСОДД в предшествующий период;

  - приведение	объемов	финансирования	КСОДД	в	соответствие	с фактическим уровнем цен и фактическими условиями финансирования;

  - в случае изменения дорожно-транспортной ситуации;

  - уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования мероприятий.

Обязательная корректировка КСОДД проводится не реже, чем раз в пять

лет.

### Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий и развитию транспортной инфраструктуры.

|  | Наименование мероприятия | Протяженность, м. | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Учкекенское сельское поселение |
| село Учкекен |
| 1 | ремонт АД ул. Профсоюзная | 500,0 | 7 500,0 |
| 2 | ремонт АД пер. Базарный | 500,0 | 7 500,0 |
| 3 | ремонт АД ул. Боташева | 400 | 6 000,0 |
| 4 | ремонт АД ул. Лермонтова | 200,0 | 3 000,0 |
| 5 | ремонт АД ул. Умара Алиева | 1 000,0 | 15 000,0 |
| 6 | ремонт АД пер. Первомайский | 800,0 | 12 000,0 |
| 7 | ремонт АД пер. Тупиковый | 180,0 | 1 800,0 |
| 8 | ремонт АД ул. Чкалова | 2 200,0 | 33 000,0 |
| 9 | ремонт АД ул. Хабова | 3 000,0 | 45 000,0 |
| 10 | ремонт АД ул. Счастливая | 400,0 | 1 000,0 |
| 11 | ремонт АД ул. Хрущева | 520,0 | 7 800,0 |

| 12 | ремонт АД ул. Октябрьская | 1 600,0 | 24 000,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | обустройство тротуара от пер. Клубный с. Римгорское | 450,0 | 675,0 |
| 14 | обустройство тротуара по ул. Профсоюзная | 100,0 | 150,0 |
| 15 | обустройство тротуара по ул. Умара Алиева | 300,0 | 450,0 |
| 16 | обустройство тротуара по пер. Базарный | 100,0 | 150,0 |
| 17 | обустройство тротуара по ул. Калеж | 830,0 | 1 250,0 |
| 18 | обустройство тротуара по ул. Заречная | 650,0 | 975,0 |
| 19 | обустройство тротуара по ул. Интернациональная | 160,0 | 240,0 |
| 20 | обустройство тротуара по пер. Больничный | 980,0 | 1 470,0 |
| 21 | обустройство тротуара по ул. Кумыш - Куланская (бортовой камень) | 1 350,0 | 1 700,0 |
| 22 | обустройство тротуара по ул. Суворова | 280,0 | 420,0 |
| 23 | обустройство тротуара по ул. Маркса | 1 300,0 | 1 950,0 |
| 24 | обустройство тротуара по ул. Лермонтова | 100,0 | 150,0 |
| 25 | обустройство тротуара по пер. Школьный | 200,0 | 300,0 |
| 26 | обустройство тротуара по ул. Хрущева | 340,0 | 510,0 |
| 27 | обустройство тротуара по ул. Октябрьская | 1 200,0 | 1 800,0 |
| Джагинское сельское поселение |
| село Джага |
| 28 | ремонт АД пер. Гаражный | 260,0 | 3 900,0 |
| 29 | ремонт АД пер. Водный | 190,0 | 2 850,0 |
| 30 | ремонт АД ул. Школьная | 720,0 | 10 800,0 |
| 31 | ремонт АД ул. Центральная (в границах существующей застройки) | 1 500,0 | 22 500,0 |
| 32 | ремонт АД ул. Центральная (от существующей застройки до с. Учкекен) | 600,0 | 9 000,0 |
| 33 | обустройство тротуара по пер. Гаражный | 260,0 | 390,0 |
| 34 | обустройство тротуара | 190,0 | 285,0 |

|  | по пер. Водный |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | обустройство тротуара по ул. Школьная | 1 300,0 | 1 950,0 |
| 36 | обустройство тротуара по ул. Центральная (в границах существующей застройки) | 1 500,0 | 2 250,0 |
| Кичи-Балыкское сельское поселение |
| село Кичи-Балык |
| 37 | ремонт АД ул. Школьная | 100,0 | 1 500,0 |
| 38 | ремонт АД ул. Центральная | 1 000,0 | 15 000,0 |
| 39 | обустройство тротуара по ул. Школьная | 400,0 | 600,0 |
| село Хасаут |
| 40 | ремонт АД Кичи-Балык - м. Хасаут | 16 700,0 | 500,0 |
| 41 | ремонт АД ул. Б.Шаманова | 300,0 | 200,0 |
| Красновосточное сельское поселение |
| село Красный Восток |
| 42 | ремонт АД ул. Школьная | 410,0 | 6 150,0 |
| 43 | капитальный ремонт АД от ул. Набережная до ул. К.Макова, 15 | 130,0 | 1 950,0 |
| 44 | ремонт АД ул. Кооперативная | 430,0 | 6 450,0 |
| 45 | ремонт АД ул. Комсомольская | 130,0 | 1 950,0 |
| 46 | обустройство тротуара по ул. Комсомольская | 600,0 | 900,0 |
| 47 | обустройство тротуара по ул. Первомайская | 120,0 | 180,0 |
| 48 | обустройство тротуара по ул. Школьная | 320,0 | 480,0 |
| 49 | обустройство тротуара по ул. К.Макова | 710,0 | 1 065,0 |
| 50 | обустройство тротуара по ул. Кооперативная | 430,0 | 645,0 |
| 51 | обустройство тротуара от ул. Набережная до ул. К.Макова, 15 | 130,0 | 195,0 |
| 52 | обустройство тротуара по ул. Главная | 3 860,0 | 5 790,0 |
| 53 | обустройство тротуара по ул. Набережная | 2 500,0 | 3 750,0 |
| Краснокурганское сельское поселение |
| село Красный Курган |
| 54 | ямочный ремонт АД ул. Шоссейная | 50 кв.м | 50,0 |
| 55 | ямочный ремонт АД ул. Набережная | 20 кв.м | 20,0 |

| 56 | ремонт ул. Боташева (подъезд к МБУЗ «КУБ», ул. Боташева, 52) | 100,0 | 1 500,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | ямочный ремонт АД в районе ул. М. Боташева, 63 | 40,0 | 40,0 |
| 58 | обустройство тротуара по ул. Шоссейная | 300,0 | 450,0 |
| 59 | ремонт АД ул. Богатырева | 420,0 | 6 300,0 |
| 60 | ремонт АД ул. Набережная | 740,0 | 11 100,0 |
| 61 | ремонт АД ул. М.Боташева | 740,0 | 11 100,0 |
| 62 | обустройство тротуара от ул. Набережная на участке от ул. Курганная до ул. Садовая до ул. Шоссейная | 140,0 | 210,0 |
| 63 | ремонт тротуаров в районе перекрестка ул. Шоссейная | 30,0 | 45,0 |
| 64 | обустройство тротуара по ул. Боташева (подъезд к МБУЗ «КУБ», ул. Боташева, 52) | 240,0 | 360,0 |
| 65 | обустройство тротуара по ул. М.Боташева от ул. Ветлазаретная до перекрестка в районе ул. М. Боташева, 63 | 500,0 | 750,0 |
| 66 | обустройство тротуара по ул. М.Боташева в районе ОУ | 140,0 | 210,0 |
| 67 | обустройство тротуара по ул. Богатырева | 420,0 | 630,0 |
| 68 | обустройство тротуара по ул. Набережная | 740,0 | 1 100,0 |
| 69 | обустройство тротуара по ул. М.Боташева | 740,0 | 1 100,0 |
| Кызыл-Покунское сельское поселение |
| аул Кызыл-Покун |
| 70 | ямочный ремонт АД «Усть-Джегута- Терезе- подъезд к а. Кызыл-Покун» от АД «Усть-Джегута-Терезе» до ул. Советская | 150,0 кв.м. | 150,0 |
| 71 | ремонт АД ул. Советская | 150,0 | 2 250,0 |
| 72 | ремонт АД ул. Верхняя | 250,0 | 3 750,0 |
| 73 | ремонт АД ул. Школьная | 580,0 | 8 700,0 |
| 74 | обустройство тротуара по АД «Усть- Джегута-Терезе - подъезд к а. Кызыл- Покун» от АД «Усть-Джегута- Терезе» до ул. Советская | 430,0 | 645,0 |

| 75 | обустройство тротуара по ул. Советская | 520,0 | 780,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | обустройство тротуара по ул. Верхняя | 740,0 | 1 100,0 |
| 77 | обустройство тротуара по ул. Школьная | 580,0 | 870,0 |
| Первомайское сельское поселение |
| село Первомайское |
| 78 | ремонт АД ул. Мостовая | 600,0 | 9 000,0 |
| 79 | ремонт АД от ул. Умара Алиева с. Учкекен до мостового сооружения | 260,0 | 3 900,0 |
| 80 | обустройство тротуара по ул. Мостовая | 480,0 | 720,0 |
| 81 | обустройство тротуара по ул. Парковая | 260 | 390,0 |
| 82 | обустройство тротуара по ул. Шоссейная | 4 500,0 | 6 750,0 |
| 83 | обустройство тротуара по АД ведущим к мостовым сооружениям | 500,0 | 750,0 |
| Римгорское сельское поселение |
| село Римгорское |
| 84 | ремонт АД ул. Школьная | 900,0 | 13 500,0 |
| 85 | ремонт АД ул. Мостовая | 310,0 | 4 650,0 |
| 86 | ремонт АД ул. Первомайская | 660,0 | 9 900,0 |
| 87 | ремонт АД ул. Красивая | 300,0 | 4 500,0 |
| 88 | ремонт АД ул. Набережная | 1 280,0 | 19 200,0 |
| 89 | подъезд от мостового сооружения к ул. Школьная | 360,0 | 5 400,0 |
| 90 | обустройство тротуара по ул. Первомайская | 660,0 | 990,0 |
| 91 | обустройство тротуара по ул. Школьная | 800,0 | 1 200,0 |
| 92 | обустройство тротуара по ул. Мостовая | 310,0 | 465,0 |
| 93 | обустройство тротуара по ул. Красивая | 300,0 | 450,0 |
| 94 | обустройство тротуара по ул. Набережная | 880,0 | 1 320,0 |
| 95 | обустройство тротуара по пер. Клубный | 350,0 | 525,0 |
| 96 | обустройство тротуара от мостового сооружения до ул. Школьная | 360,0 | 540,0 |

| Терезинское сельское поселение |
| --- |
| село Терезе |
| 97 | ремонт АД ул. Джага | 890,0 | 13 350,0 |
| 98 | ремонт АД ул. Мостовая | 360,0 | 5 400,0 |
| 99 | ремонт АД ул. Лермонтова | 750,0 | 11 250,0 |
| 100 | ремонт АД ул. Гагарина | 1 700,0 | 22 500,0 |
| 101 | ремонт АД ул. Пионерская | 190,0 | 2 850,0 |
| 102 | ремонт АД ул. Кыйры | 500,0 | 7 500,0 |
| 103 | ремонт АД ул. Ташлы | 460,0 | 6 900,0 |
| 104 | обустройство тротуара ул. Джага | 1 300,0 | 1 950,0 |
| 105 | обустройство тротуара по ул. Мостовая | 340,0 | 510,0 |
| 106 | обустройство тротуара по ул. Лермонтова | 700,0 | 1 050,0 |
| 107 | обустройство тротуара по ул. Гагарина | 1 600,0 | 2 400,0 |
| 108 | обустройство тротуара по ул. Ленина | 2 430,0 | 3 645,0 |
| 109 | обустройство тротуара по ул. Октябрьская | 1 200,0 | 1 800,0 |
| 110 | обустройство тротуара по ул. Халилова | 2 200,0 | 3 300,0 |
| Элькушское сельское поселение |
| село Элькуш |
| 111 | ремонт ул. Центральная | 1 900,0 | 200,0 |
| 112 | ремонт ул. Кая Башы | 900,0 | 150,0 |
| 113 | обустройство тротуара по ул. Центральная | 450,0 | 675,0 |

- Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы ОТ и обустройству ОПОТ.

|  | Обустройство ОПОТ | Кол-во, шт. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Учкекенское сельское поселение |
| село Учкекен |
| 1 | ул. Ленина - ул. Алиева | 2 | 1 000,0 |
| 2 | ул. Ленина - ул. Боташева | 2 | 1 000,0 |
| 3 | ул. Ленина - пер. Канальный | 2 | 1 000,0 |
| 4 | ул. Ленина - ул. Октябрьская | 2 | 1 000,0 |
| 5 | ул. 20 Партсъезда - пер. Первомайский | 2 | 1 000,0 |
| 6 | ул. 20 Партсъезда - ул. Хрущева | 2 | 1 000,0 |

| 7 | ул. 20 Партсъезда - пер. Кузнечный | 2 | 1 000,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | ул. 20 Партсъезда - ул. Лайпанова | 2 | 1 000,0 |
| 9 | ул. Ижаева - ул. Серова | 2 | 1 000,0 |
| 10 | ул. Ижаева - ул. Кошевого | 2 | 1 000,0 |
| 11 | ул. Ижаева - ул. К. Маркса | 2 | 1 000,0 |
| 12 | ул. К. Маркса - ул. Суворова | 2 | 1 000,0 |
| 13 | ул. Горная - ул. Кумыш-Куланская | 2 | 1 000,0 |
| Джагинское сельское поселение |
| село Джага |
| 14 | ул. Шоссейная в районе ул. Школьная | 2 | 1 000,0 |
| 15 | в районе ул. Шоссейная, 80 | 2 | 1 000,0 |
| Красновосточное сельское поселение |
| село Красный Восток |
| 16 | в районе ул. Комсомольская, 21а | 2 | 1 000,0 |
| 17 | ул. Главная в районе ул. Шереметова | 2 | 1 000,0 |
| 18 | ул. Главная в районе ул. Подкумская | 2 | 1 000,0 |
| 19 | ул. К.Макова в районе ул. З.Огузова | 2 | 1 000,0 |
| 20 | ул. Набережная в районе ул. Курганная | 2 | 1 000,0 |
| 21 | ул. Набережная в районе ул. Бежанова | 2 | 1 000,0 |
| Краснокурганское сельское поселение |
| село Красный Курган |
| 22 | ул. Шоссейная в районе ул. Московская | 2 | 1 000,0 |
| 23 | ул. Шоссейная в районе пешеходного спуска с ул. Набережная на участке от ул. Курганная до ул. Садовая | 2 | 1 000,0 |
| 24 | ул. Шоссейная в районе дома № 14г | 1 | 500,0 |
| 25 | ул. Московская в районе ул. Огородная | 2 | 1 000,0 |
| Кызыл-Покунское сельское поселение |
| аул Кызыл-Покун |
| 26 | АД «-Джегута-Терезе» в районе АД «Усть-Джегута-Терезе - подъезд к а. Кызыл-Покун» от АД «-Джегута- Терезе» | 2 | 1 000,0 |
| Первомайское сельское поселение |
| село Первомайское |
| 27 | ул. Шоссейная в районе ул. Правобережная и ул. Кавказская | 2 | 1 000,0 |
| 28 | ул. Шоссейная в районе ул. Правобережная и ул. Мостовая | 2 | 1 000,0 |
| 29 | ул. Шоссейная в районе Черкесскэнерго «Россети» | 2 | 1 000,0 |

| 30 | ул. Шоссейная в районе ул. Перевальная и ул. У.Алиева | 1 | 500,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Терезинское сельское поселение |
| село Терезе |
| 31 | ул. Ленина в районе пер. Солнечный | 2 | 1 000,0 |
| 32 | ул. Ленина в районе ул. Мостовая | 2 | 1 000,0 |
| 33 | ул. Октябрьская - ул. Ленина | 2 | 1 000,0 |
| 34 | ул. Октябрьская - ул. Халилова | 1 | 500,0 |
| 35 | ул. Халилова - ул. Мостовая | 2 | 1 000,0 |

- Мероприятия по обустройство участков АД в районе расположения детских образовательных учреждений ТСОДД (ДЗ, асфальтобетонные ИН, СО Т.7 на солнечной батарее, оцинкованные дорожные ограждения).

|  | Наименование мероприятия | Протяженность, м. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Учкекенское сельское поселение |
| село Учкекен |
| 1 | обустройство ТСОДД ул. У.Алиева в районе расположения ОУ (ул. Алиева, 62) | СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1090 |
| 2 | обустройство ТСОДД ул. Боташева в районе расположения ОУ (ул. У.Алиева, 13) | СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1090 |
| 3 | обустройство ТСОДД ул. Базарная в районе расположения ОУ | СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1090 |
| 4 | обустройство ТСОДД ул. Карла Маркса и ул. Ижаева в районе расположения ОУ (ул. Ижаева, 1) | 2 СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1340 |
| 5 | обустройство ТСОДД ул. 20 Партсъезда в районе пер. Школьный и расположения ОУ (пер. Школьный, 7) | СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1090 |
| 6 | обустройство ТСОДД пер. Школьный в районе расположения ОУ (пер. Школьный, 5) | 2 СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1340 |
|  | ИТОГО по СП: |  | 7040 |
| Джагинское сельское поселение |
| село Джага |
| 7 | обустройство ТСОДД ул. Шоссейная в районе ОУ | СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1090 |
| 8 | обустройство ТСОДД в районе ОУ по ул. Школьная, 37а, | СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1090 |

|  | ул. Школьная,47 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО по СП: |  | 2180 |
| Кичи-Балыкское сельское поселение |
| село Кичи-Балык |
| 9 | обустройство ТСОДД участка ул. Школьная в районе ОУ | СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1090 |
|  | ИТОГО по СП: |  | 1090 |
| Красновосточное сельское поселение |
| село Красный Восток |
| 10 | обустройство ТСОДД АД в районе ОУ по ул. Кооперативная, 21 | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения | 1150 |
| 11 | обустройство ТСОДД ул. Школьная в районе ОУ | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения | 1150 |
|  | ИТОГО по СП: |  | 2300 |
| Краснокурганское сельское поселение |
| село Красный Курган |
| 12 | обустройство ТСОДД ул. Новая в районе ОУ | ИН, СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1150 |
| 13 | обустройство ул. М.Боташева в районе ОУ ТСОДД | ИН, СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1150 |
|  | ИТОГО по СП: |  | 2300 |
| Кызыл-Покунское сельское поселение |
| аул Кызыл-Покун |
| 14 | обустройство ТСОДД ул. Школьная в районе ОУ | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения | 1150 |
|  | ИТОГО по СП: |  | 1150 |
| Первомайское сельское поселение |
| село Первомайское |
| 15 | обустройство ТСОДД в районе ул. Шоссейная, 61 и 104 | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения | 1150 |
|  | ИТОГО по СП: |  | 1150 |
| Римгорское сельское поселение |
| село Римгорское |
| 16 | обустройство ТСОДД в районе ОУ по ул. Школьная, 42 | СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1090 |
| 17 | обустройство ТСОДД в районе ОУ по ул. Школьная, 66А | СО Т.7, ДЗ, ограждения | 1090 |
|  | ИТОГО по СП: |  | 2180 |
| Терезинское сельское поселение |
| село Терезе |
| 18 | обустройство ТСОДД ул. Ленина в районе ОУ | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения | 1150 |

| 19 | обустройство ТСОДД ул. Джага в районе ОУ | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения | 1150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | обустройство ТСОДД ул. Халилова в районе ул. Мостовая | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения | 1150 |
| 21 | обустройство ТСОДД ул. Джага в районе ул. Мостовая | СО Т.7, ДЗ, ИН, ограждения | 1150 |
|  | ИТОГО по СП: |  | 4600 |
| Элькушское сельское поселение |
| село Элькуш |
| 22 | обустройство ул. Школьной в районе ОУ ТСОДД | ДЗ, ИН, ограждения, СО Т.7 | 1150 |
|  | ИТОГО по СП: |  | 1150 |
|  | ИТОГО по району: |  | 23990 |

- Мероприятия по совершенствованию ОДД.

| № п/п | Населенный пункт | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Установка ДЗ, тыс. руб. | Обустройство ПП, тыс. руб. | Строительство СО, тыс. руб. |
| 1 | Красный курган | 137,0 | 450,0 | - |
| 2 | Элькуш | 23,0 | 60,0 | - |
| 3 | Кичи-Балык | 72,0 | - | - |
| 4 | Джага | 185,0 | 240,0 | - |
| 5 | Римгорское | 282,0 | 330,0 | - |
| 6 | Кызыл-Покун | 685,0 | 120,0 | - |
| 7 | Красный-Восток | 202,0 | 300,0 | - |
| 8 | Терезе | 203,0 | 420,0 | - |
| 9 | Первомайское | 112,0 | 90,0 | - |
| 10 | Учкекен | 775,0 | 1020,0 | 2350,0 |
|  | ИТОГО | 2676,0 | 3030,0 | 2350,0 |

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД.

В целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе КСОДД мероприятий, при необходимости разрабатываются предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно-технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД.

Основанием для данной работы служат результаты проведенного в рамках выполнения КСОДД всестороннего анализа сложившейся ситуации по ОДД.

Анализ организационной деятельности в сфере ОДД показал, что задачи деятельности по ОДД на территории Малокарачаевского муниципального района фактически решают органы местного самоуправления.

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2004 г. № 274 «Вопросы Министерства транспорта Российской Федерации» пунктом 1 устанавливает, что Министерство транспорта Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, а также ОДД в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

В целях эффективного разграничения полномочий в области организации дорожного движения между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления разграничение компетенции должно определяться посредством установления исчерпывающего перечня вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Приказом № 43 от 17 марта 2015 года Министерством Транспорта РФ установлен перечень документов, регламентирующих мероприятия по организации дорожного движения. Такими документами являются КСОДД и ПОДД. Перечень является исчерпывающим.

Таким образом, на основе утвержденного документа КСОДД, в целях физической реализации мероприятий КСОДД, администрации Малокарачаевского муниципального района необходимо организовывать разработку ПОДД.

Статьей 13 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям

органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности отнесены:

установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;

определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;

установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Указанные полномочия реализуются путем разработки и утверждения органами местного самоуправления соответствующих нормативно-правовых актов.

Заместитель главы администрации-

руководитель аппарата                                                                           А.Б. Гнаева

# Text boxes

9,2%

26,5%

6,9%

1,4%

18,8%

19,8%

3,6%

6,6%

0,5%	 2,0%

4,5%

0,2%

Городской округ Карачаевск	Абазинский район Зеленчукский район	Карачаевский район

Ногайский район	Прикубанский район

Усть-Джегутинский район	Хабезский район

Городской округ Черкесск Адыге-Хабльский район Малокарачаевский район

Урупский район

12%

6%

3%

3%

9%

8%

3%

7%

4%

26%

12%

7%

Городской округ Карачаевск	Абазинский район Зеленчукский район	Карачаевский район

Ногайский район	Прикубанский район

Усть-Джегутинский район	Хабезский район

Городской округ Черкесск Адыге-Хабльский район Малокарачаевский район

Урупский район

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что большинство социальных объектов и объектов массового притяжения граждан на территории Малокарачаевского муниципального района расположены в населенных пунктах на центральных улицах и АД регионального значения.

>15 м

>20 м

>15 м

1.17

1.11

1.1

1.11

5.16

>3,5 м

>1,5 м

5.16

5.19.2

5.19.1

5.16

5

м

>15 м

>20 м

>15 м

>25 м

>25 м

>15 м

>20 м

>15 м

50-100 м

50-100 м

5.20

1.17

40

3.24

5.20

5.19.2

5.19.1

5.20

1.17

40

3.24

50-100 м

10-15 м

10-15 м

50-100 м

50-100 м

50-100 м

10-15 м

10-15 м

50-100 м

50-100 м

Т.7

Т.7

Схема 1.

5.20

5.19.2

5.19.1

5.20

1.23

8.1.1

1.17

40

3.24

1.23

5.20

5.19.2

5.19.1

5.20

1.23

8.1.1

1.17

40

3.24

1.23

Территория учебного заведения

5.20

5.20

1.23

8.1.1

1.17

40

3.24

Схема 2.

5.20

5.20

1.23

8.1.1

1.17

40

3.24

1.23

1.23

Территория учебного заведения